Приложение к Решению

Совета депутатов Аксаковского сельсовета

от  _____№______

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АКСАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ  2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Заказчик:   Администрация Аксаковского сельсовета

Контракт:  №  0153300076712000051-0179158-01  от 08.11.2012 г.

Исполнитель:  ООО «Орскгеокад»

Шифр: ОГК-154-ТО-ГП-ПЗиЗ-2012

ООО

«ОРСКГЕОКАД»

Орск ● 2013

СОСТАВ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

| ТОМ 1 ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |
| --- |
| Часть А | Пояснительная записка |
| Часть Б | Графические материалы |
| ТОМ 2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |
| Часть А | Пояснительная записка |
| Часть Б | Графические материалы |
| ТОМ 3 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ |
| Часть А | Текстовая (задание на проектирование) |
| Часть Б | Графическая (аэрофототопографическая съёмка) |

Генеральный план состоит из 3-х томов: «Положения о территориальном планировании»  (Том 1), «Материалы по обоснованию проекта» (Том 2), «Исходные данные» (Том3).

Генеральный план представляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде ГИС «MapInfo» и «AutoCAD» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Работа выполнена авторским коллективом предприятием градостроительного проектирования  ООО «ОРСКГЕОКАД».

| Директор ООО «ОРСКГЕОКАД» | Орехов В.А. |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | Сидоров А.В. |
| Специалист по инженерному обеспечению территорий | Новикова А.М. |
| Дизайнер проекта | Горецкая Н.С. |
| Нормоконтролер и технолог | Кузакова Т.Ю. |

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ:

А. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Том 1. Материалы по обоснованию проекта

- Том 2. Положение о территориальном планировании

Б. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

СОДЕРЖАНИЕ 2 ТОМА (часть А)

1. Общие сведения о поселении  ………………………………………...…...….7

  - Особенности экономико-географического положения …………………...9

2.  Природные условия   ……………………………………………….………....9

2.1  Климат                                                                                                               9

2.2. Геология  и  гидрология                                                                                  10

2.3 Территориальные  ресурсы  МО Аксаковский  сельсовет                           16

3. Зоны с особыми условиями использования территории……………..….…18

4. Административно-террториальное  устройство                             ……..….26

5.Оценка и прогноз социально-экономического  потенциала                     35

5.1. Сельское  хозяйство…………………...….                                                   35

5.2. Рыболовство  и  рыбоводство ………….                                                     38

5.3. Добыча  полезных  ископаемых                        ………………….…....…..38

5.4. Промышленность  и  торговля                                         …………….…....40

5. 5 Малое  предпринимательство    ……………………………………...….…40

5.6 Туризм                                                                                                              40

6.  Жилищная  сфера  и  объекты  социального  значения                              42

6.1  Жилищный фонд и жилищное  строительство                                           42

6.2 Социальная  сфера. Проблемы  и  направления  развития             .………45

7. Транспортная инфраструктура………...………………………………..    52

8. Инженерная инфраструктура……………………………………………   54

8.1 Водоснабжение,  водоотведение  и санитарная  очистка…..                    54

8.2 Теплоснабжение…………………………………………………………… 66

8.3 Газоснабжение……..………………………………………………………  67

8.4  Электроснабжение                                                                                         68

8.7 Средства связии информатизация……………………………….………    69

9. Оценка  воздействия  на  окружающую  среду (ОВОС) и  мероприятия по охране  природы                     ………………………………………..……         71

9.1. Атмосферный  воздух                                                                                    71

9.2. Качество  поверхностных  вод.                                                                     73

9.2. Качество  ппитьевых    вод.                                                                           75

9.4. Источники  загрязнения  почв                                                                       76

9.5. Санитарная  очистка  населённых  мест                                                       76

10. Охрана  окружающей  среды                                                                     78

10.1. Мероприятия  по  охране  воздуха                                                              79

10.2 Мероприятия по  охране  поверхностных вод.                                            80

10.3. Мероприятия  по охране  почв                                                                     84

10.4. Предложения  по  санитарной  очистке  населённых мест                       86

10.5.  Охрана  окружающей  среды  при  обращении  с  отходами                   88

11. Основные  факторы  риска  возникновения  ЧС.                                      90

11.1. Основные  факторы   возникновения  ЧС природного характера.           90

11.2.  Основные  факторы   возникновения  ЧС техногенного характера.       91

11.3. Мероприятия  необходимые  для  обеспечения  пож. безопасности       97

12. Основные  технико-экономические  показатели  генплана.                   100

Том 2. Часть Б (графические материалы)

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ КАРТЫ | МАСШТАБ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Карта сушествующих границ населённых пунктов, входящих в состав МО Аксаковский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области. | 1:10000 |
| 2. | Карта местополжения сущесвующих и строящихся объектов местного значения в границах МО Аксаковский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области. | 1:10 000 |
| 3 | Карта местополжения сущесвующих и строящихся объектов местного значения в границах с Аксаково, с. Кивацкое, с. М. Алпаево. | 1:2 000 |
| 4 | Карта местополжения сущесвующих и строящихся объектов местного значения в границах с. Алексеевка, с. Б. Алпаево. | 1:2 000 |
| 5 | Карта зон с особыми условиями использования территории в границах МО Аксаковский сельсовет | 1:10 000 |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории в границах с. Аксаково, с. Кивацкое. | 1:2 000 |
| 7. | Карта зон с особыми условиями использования территории в границах с Алексеевка, с.Б. Алпаево, с. М. Алпаево. | 1:2 000 |
| 8. | Карта туристических связей, маршрутов местного и регионального значения. | 1:25 000 |
| 9. | Карта существующей инженерной инфраструктуры сельского поселения МО Аксаковский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области. | 1:10 000 |

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

о сельском  поселениии МО Аксаковский  сельсовет Бугурусланского      района  Оренбургской  области.

Положение сельского  поселения в системе Оренбургской области

Рисунок 1

Бугурусланский район образован 16 июня 1928 года.

Муниципальное образование "Бугурусланский район" образовано Законом Оренбургской области от 31 июля 2000г. №600/153-03 «Об образовании муниципального образования Бугурусланский район Оренбургской области и установлении его границ».
Площадь района - 2,9 тыс. кв. км
Численность населения - 23,5 тыс. чел.          
Бугурусланский район расположен в северо-западной части Оренбуржья и занимает площадь 2,9 тыс. кв. км. На западе граничит с Самарской областью, на севере - с Северным, на юге - с Бузулукским, на востоке - с Асекеевским и Абдулинским районами.  Общая протяженность границ Бугурусланского района составляет 113600 км, в том числе с Самарской областью 25230 км.

МО Аксаковский сельсовет расположен в северной части Бугурусланского района и граничит на севере с Северным районом, на востоке с Русскобоклинским сельсоветом, на юго-востоке с Советским сельсоветом, на юге с Нойкинским сельсоветом и с Пронькинским сельсоветом, на западе с Дмитриевским сельсоветом.

Численность населения на момент подготовки Генерального плана составляет 1202 человека. Перспективная численность составит 1746 человек.

Муниципальное образование Аксаковский  сельсовет находится в составе Бугурусланского района Оренбургской области, расположен в северной  его части.

В настоящее время муниципальное образование Аксаковский сельсовет имеет–14621 га территории, население 1202 чел. и включает в себя:

1. с. Аксаково                        748  чел.

2. с. Большое Алпаево            81 чел.

2. с. Малое Алпаево               24 чел.

4. с. Кивацкое                         75 чел.

5. с. Алексеевка                    274 чел.

Великий русский классик, писатель, сказочник, певец природы Заволжья и Оренбургского края Сергей Тимофеевич Аксаков часть своей жизни прожил в селе Аксаково Бугурусланского района Оренбургской области.

В 1832 г. брат писателя Аркадий Тимофеевич, вступив во владение селом

Аксаковым (Знаменским), энергично взялся за реконструкцию усадьбы

В 1907 году имение Аксаковых поступило в собственность Самарского

крестьянского поземельного банка. В этом же году состоялось заседание

комиссии из членов самарского дворянства по увековечиванию памяти

писателя С. Т. Аксакова, на котором постановили: выкупить имение в

собственность дворянского общества и устроить в нем ремесленную школу,

организовать в усадьбе Аксаковский кружок трудовой помощи.

Позднее барский дом был отдан под жилье рабочих МТС, с 30-х годов

началось постепенное разрушение имения. В 1932 году была разрушена

каменная церковь с колокольней. Утрата этого архитектурного акцента

нанесло невосполнимый ущерб облику села. Тогда же был разрушен фамильный склеп Аксаковых.

В августе 1998 года состоялось открытие восстановленной усадьбы Аксакова. Единственный на территории Оренбургской области музей-усадьба

С.Т.Аксакова реставрируется за счет средств федерального и областного

бюджетов. На территории Музея-усадьбы С.Т.Аксакова методами

археологических исследований был обнаружен и изучен фамильный склеп

семьи Аксаковых (автор раскопок Н. В. Овчинникова, самарский

госпедуниверситет; руководитель экспедиции к.и.н. Е.В.Мишанина,

Бугурусланский филиал Госархива). В настоящее время на месте захоронения

установлены  сохранившиеся гранитные  надгробия, где можно поклониться

праху ближайших родственников великого писателя.

Реставрация и приспособление бывших людских под гостиницу, очистка и

замена шлюзовых конструкций двух прудов, благоустройство барского

родника – это первоочередные и самые необходимые меры для развития

культурно-познавательного и литературного туризма. В настоящее время

музей-усадьба может разместить в бывших людских до 15 туристов и

предложить активный отдых в летний период.

Начиная с 11 века на территории сегодняшнего Бугурусланского района жили башкирские племена. Они вели кочевой образ жизни, только на зиму собирались в стойбища. История Бугурусланского края тесным образом связана с историей башкирского народа.

В конце 17 века усилился приток русских крестьян и народов Поволжья на башкирской земле. Сюда убегали все те, кому жизнь на родине была злой мачехой, здесь находили приют многие обездоленные люди, которые в дружбе с башкирским народом осваивали край.

Следует отметить, что на башкирских землях,- в пределах нынешней территории Бугурусланского района первоначально селилась мордва. Жестокая налоговая политика, насильственная христианизация вынуждали эрзю и мокшу искать глухие необжитые места в Башкирии. Позднее новокрещенным (принявшим христианство) правительство выделяло земли здесь же на льготных основаниях.

В начале 18 века идет активная колонизация башкирских земель русскими помещиками, усиливается гнет местных феодалов и ростовщиков, злоупотребления чиновников при взимании ясака (налога). Все это приводит к крупным восстаниям башкир 17–18 веков. На землях Бугурусланского района бушевало восстание башкирских крестьян, возглавляемое Акаем. Восстание башкирских крестьян вспыхнуло в 1735 году и было направлено против колониальной политики русского царизма. С. Т. Аксаков пишет в «Семейной хронике»: «В этом уезде уже мало оставалось земель, принадлежащих башкирам: все заселялись или казенными крестьянами, которым правительство успело раздать земли, отписанные в казну за Акаевский бунт, прежде всеобщего прошения и возвращение земель отчиникам башкирам, или уже были заселены их собственными припущениками, или куплены разными помещиками».
Известно, что с 70-х годов 19 века до начала 20 века было отчуждено 2 миллиона десятин лучших башкирских земель.   После создания в 1736 году черты укреплений по реке Самаре и её притокам будущие Бугульминский и Бугурусланский уезды начинают пополнятся переселенцами.

# 1.1 Особенности экономико-географического положения.

МО Аксаковский сельсовет расположен в северной части Бугурусланского района и граничит на севере с Северным районом, на востоке с Русскобоклинским сельсоветом, на юго-востоке с Советским сельсоветом, на юге с Нойкинским сельсоветом и с Пронькинским сельсоветом, на западе с Дмитриевским сельсоветом.

Ведущую роль в экономике  МО Аксаковский сельсовет играет— сельское хозяйство. Из-за более благоприятных природно-климатических условий доля пашни здесь наивысшая в области. В растениеводстве наряду с зерновыми культурами важное место занимает выращивание подсолнечника и кормовых культур. Животноводство представлено молочным и мясомолочным скотоводством, свиноводством, овцеводством.

Перспективы развития экономики МО Аксаковский сельсовет связаны главным образом с дальнейшим развитием агропромышленного комплекса, особенно производств, обслуживающих сельское хозяйство и перерабатывающих его продукцию.

## 2. Природные условия.

2.1 Климат.

Аксаковский сельсовет как и все Оренбуржье отличается равнинными просторами с  чередующимися холмами Белебейской  возвышенности. Благодаря этому воздушные массы различного происхождения как холодные северные так  и жаркие сухие южные, беспрепятственно вторгаются на территорию района. Расположение района в центре материка Евразия, далеко от океанов, лишает возможности влияния влажного морского воздуха. Поэтому  климат отличается континентальной суровостью. Средние температуры в январе -14…-17 градусов, а иногда опускается до -43…-45 градусов. Морозы часто сопровождаются сильными ветрами. Самый жаркий месяц лета – июль, со средними  температурами +19…+22 градуса, иногда июльская жара достигает  +40 градусов. Особенно сильная жара устанавливается при проникновении горячего воздуха из Казахстана и Средней Азии.

Среднегодовое количество осадков в Бугурусланском районе около 430 мм, это показатель один из самых высоких в Оренбургской области.

Преобладающее направление ветра зимой – южное, летом – северо-западное.

Таким образом, климатические условия Бугурусланского района в отношении комфортности для труда и отдыха имеют как положительные так и отрицательные черты. Краткость переходных сезонов – весны и осени, высокая длительность суммарного прямого солнечного воздействия относится к благоприятным чертам климата. Большая скорость ветра определяет запыленность поселений, иссушает почвы, внезапные заморозки поздней весной и ранней осенью относятся к неблагоприятным климатическим условиям.

2.2 Геология и  гидрология.

Оренбургская область располагается на стыке двух крупных структурно-тектонических зон: Восточно-Европейской платформы и Уральской зоны складчатости. В платформенной части территории области выделяются Волго-Уральское  поднятие, Прикаспийская впадина и Предуральский краевой прогиб. Территория Бугурусланского района  в геолого-геоморфологическом отношении принадлежит к Восточно-Европейской платформе к части Волго-Уральской антеклизы. На Волго-Уральском поднятии кристаллический фундамент относительно приподнят, а мощность осадочных пород невелика. Во всей зоне широко  представлены глубинные магматические породы, верхний слой - известняковые осадочные отложения раннего палеозоя.

На территории МО «Аксаковский сельсовет» находится 5 водных объектов:

- Аксаковский пруд, площадью 104 га,  расположен на северной окраине с. Аксаково, собственник РФ (музей С.Т. Аксакова;

- Водный объект площадью 0,5га, расположен на расстоянии 800 м от с. Алексеевка в направлении северо-запада, бесхозный;

- Водный объект площадью 1,1 га,расположен на расстоянии 2,2 га в сторону северо-запада, в районе летнего лагеря,рядом с дорогой на с. Большое Алпаево, бесхозный;

- Водный объект площадью 0,9 га, расположен на южной окраине с. Большое Алпаево,бесхозный;

- Водный объект площадью 0,07 га,расположен  на южной окраине с. Кивацкое,собственник Прытков В.М.(документы не оформлены)

Поверхностные воды Бугурусланского района  относятся к бассейнам реки Волга. Реки района входящие в перечень водных объектов, подлежащих региональному государственному контролю и надзору за использованием и охраной, согласно Постановлению правительства Оренбургской области № 300-п от 30.07.2008г. представлены в таблице.

Таблица 2.2.4.-1

| № п/п | Наименование водотока | Наименова-ние водотока притоком которого являются | Порядок притока основ-ной реки | Протяжен-ность, км | Приток длиной менее 10 км | Наименование района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Количество, шт. | Общая протяженность, км |  |
| Притоки реки Б. Кинель (бассейн реки Волга). |
| 1. | Р. Безымянка | Р. Мочегай | 3 | 12 | - |  |  |
| 2. | Р. Большая Бугурусланка | Р. Мочегай | 3 | 58 | 12 | 36 |  |
| 3. | Р. Кармалка | Р.Большая Бугурусланка | 4 | 14 | - | - |  |
| 4. | Р. Малая Бугурусланка | Р.Большая Бугурусланка | 4 | 13 | 3 | 4 |  |

Согласно Схеме территориального планирования Оренбургской области, Бугурусланский  район  с входящим  в  него территорией  МО Аксаковский  сельсовет относится  к  одному из трёх основных гидрологических районов с различными объемами и режимами стока. Речной бассейн Бугурусланского района отнесен к Северо-Западному равнинному и северному горному лесостепному району,  характеризующиеся значительным объемом стока (годовой модуль стока равен 3,5-6 л в секунду с км2). Эти районы охватывают, в  том  числе, бассейн  р. Большой Кинель с  притоками р. Большая Бугурусланка и  р. Малая Бугурусланка.

Характерной чертой всех рек области является чрезмерная неравномерность сезонного и годового стока. В весенний паводок (апрель – май) реки сбрасывают 70-80 % вод. На летний период (июнь – сентябрь) приходится 8-12 %, а на осень и зиму (октябрь – март) – по 4-8 % от общего объема годового стока. Годовой ход уровней воды рек Оренбургской области характеризуется четко выраженной волной весеннего половодья, сравнительно низкой летне-осенней меженью, иногда прерываемой дождевыми паводками, и небольшим повышением уровня в течение зимы.

Количество воды в реках зависит прежде всего от среднегодового количества атмосферных осадков, менее значительным источником питания рек являются подземные воды. Река и ручьи поселения относятся к степным рекам, их особенностью является крайне неравномерное распределение речного стока по сезонам года. В период весеннего таяния снега они сбрасывают до 80 % годового стока, что приводит к половодью, к концу лета из-за недостатка осадков многие ручьи пересыхают, а сток рек непрерывно уменьшается. Тем не менее МО Аксаковский сельсовет, расположенный  на  севере Бугурусланского района, по сравнению с другими территориями района собирает больше воды с единицы площади своих бассейнов рек.

Таким образом, МО Аксаковский сельсовет обеспечен водными ресурсами.

В бассейне реки Бол. Кинель, к  которому  относятся водные  ресурсы рассматриваемой  территории, преобладают породы, залегающие в виде выклинивающихся пластов и линз, представлены тонко- и мелкозернистыми песками, алевритами, суглинками, реже галечниками с мощностью от 1 до 40 м, невыдержанными ни по мощности, ни по площади распространения. Уровни устанавливаются на 1,0-25 м от поверхности земли

Воды преимущественно напорные, величина напоров изменяется от 1,5 до 149 м. Дебиты скважин колеблются от 0,004 до 11,1 л/с при понижениях 1,0-47,8 м. Водопроводимость пород редко превышает 30 м²/сут. Минерализация вод колеблется в пределах от 0,4 до 18,3 г/дм³, изменяясь в зависимости от условий питания. По типу воды от гидрокарбонатных магниево-кальциевых или натриевых при минерализации до 1 г/дм³ до хлоридных натриевых. Минерализация увеличивается вниз по долинам и по мере удаления от русла к бортам долин.

Питание вод полиоцен-четвертичных отложений происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и подтока из выше и нижележащих водоносных горизонтов и комплексов.

Рекомендации по рациональному использованию и охране питьевых и технических подземных вод

В соответствии с проведенной оценкой вытекают основные рекомендации дальнейших исследований по обеспечению населения ресурсами подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и их рациональному использованию:

- Инвентаризация и оценка современного состояния разведанных месторождений подземных вод и их эксплуатационных запасов в нераспределенном фонде недр.

- Организация поисково-разведочных работ на надежно защищенные от загрязнения подземные воды для городов области, и в первую очередь для крупных промышленных центров.

- Обоснование задач и разработка мероприятий и предложений по их реализации, касающихся внесения изменений в балансовую принадлежность и категоризацию, включенных в государственный учет запасов подземных вод, списания запасов с баланса.

- Проведение мероприятий по охране подземных вод:

недопущение сброса подземных вод без использования из самоизливающихся скважин, особенно на разведанных участках перевод самоизливающих скважин на крановый режим;

оконтуривание и исследование участков загрязнения;

установление зон санитарной охраны водозаборов;

качественная ликвидация вышедших из строя или выполнивших свою задачу скважин.

- Использование подземных вод преимущественно для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

- Подготовка и улучшение качества подземных вод перед подачей потребителям (обезжелезивание, фторирование, обеззараживание).

- Организация мониторинга качества подземных вод

- Усиление геологического контроля за выполнением недропользователями лицензионных соглашений и требований к отчетности об использовании и сбросе вод

Основа почвенного покрова Бугурусланского района - это плодородные степные черноземы.

Таким образом, Бугурусланский район  обладает самыми плодородными почвами – типичными черноземами, которые славятся самым большим содержанием гумуса среди почв России. Эти почвы пригодны под пашни без мелиорации. Основными мероприятиями рационального использования почвенных ресурсов являются:

- Мероприятия по сохранению и накоплению влаги;

- Мероприятия по сохранению и восстановлению структуры;

- Проведение комплекса противоэрозионных мероприятий.

Территории с почвами не пригодными для использования под пашни, возможно использовать под выпас, сенокосы.  Основным вопросом правильного использования этих массивов является регулирование выпаса с целью предотвращения разрушения естественного растительного покрова. При его разрушении почва подвергается интенсивной эрозии - водной и ветровой - и превращается или в оголенные каменистые выходы или в массивы разбитых и развеянных песков.

Леса здесь распространяются не только вдоль речных долин, но и охватывает водораздельные равнины.  Современная лесистость лесостепи превышает 10 %. Леса встречаются по долинам рек, в оврагах и балках. Естественная растительность здесь представлена лесами из дуба, вяза, березы и осины.

Большую научную ценность и привлекательность имеют леса Аксаковского сельсовета Бугурусланского района: дубово-липовые с орешником, березовые, изредка сосновые.

На территории  с. Аксаково, находится исторический мемориал писателя Аксакова: остатки Аксаковского парка с древними соснами и липовой аллеей, постройки Аксаковской усадьбы, восстановленный пруд на реке Большая Бугурусланка.

Из-за разнообразия ландшафтной среды территория  имеет представителей животного мира как степей так и лесов. Среди них – волк, лисица, лось, кабан, корсак, барсук, горностай, ласка, обыкновенная полевка, заяц-беляк. Около одной трети животных, обитающих в районе, являются эндемиками степной зоны, это – суслики, большой тушканчик, дрофа, стрепет, журавль-красавка, степной сурок (байбак европейский), хищные птицы – степной орел, могильник, курганник, мелкие соколы. Распашка степей привела к тому, что большинство крупных птиц – дрофа, стрепет, журавль-красавка, серая куропатка, теперь относятся к числу редких видов. В лесах можно встретить тетеревов, рябчиков, глухарей.

Помимо традиционных объектов охоты – заяц-беляк, лисица, волк, серый гусь, к промышляемым животным относятся барсук, горностай, лесная куница, степной и лесной хорь. На территории  встречаются, занесенные в Красную книгу Оренбургской области, южнорусская перевязка и европейская норка.

Выводы по комплексной оценке природно-климатических условий:

- Ландшафтно-рекреационные условия МО Аксаковский сельсовет, Бугурусланского района, благоприятны для развития рекреационной деятельности. Рассматриваемая территория обладает высочайшим рекреационным потенциалом, во многом нереализованным и нерегулируемым на сегодняшний день, что является предпосылкой для развития инфраструктуры отдыха и туризма, создания объектов рекреации всех уровней - местного, регионального значения.

- Рекреационные ресурсы и историко-культурное наследие создают основу для развития культурно-познавательного и экологического туризма.

- На основании анализа природных условий и ресурсов, по степени благоприятности для организации отдыха и туризма, на рассматриваемой территории были выделены следующие группы ландшафтов: уникальные ландшафты, ландшафты наибольшей, высокой, средней и низкой рекреационной ценности,

## 2.3. Территориальные ресурсы МО Аксаковский сельсовет.

### 2.3.1  Земельные ресурсы.

Территория  Аксаковского сельсовета, Бугурусланского района, составляет 14621 га. Земли лесного фонда -   18 % территории сельсовета, земли поселений – 4 %, земли промышленности, транспорта, связи и пр. 0,6 %.

Таблица 3.3.1  Наличие и распределение земельного фонда МО Аксаковский сельсовет по категориям земель на 01.01.2012г. по данным администрации района.

| № п/п | Категория земель | Общая площадь земель | Сельхозугодья, га | Из них пашня, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |  |  |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 10500 | 73,5 | 10500 | 7400 |
| 1.1 | фонд перераспределения земель | - | - |  |  |
| 2. | Земли населенных пунктов | 570 | 4 |  |  |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и пр. | 97 | 0.6 | 32 | 32 |
| 5. | Земли лесного фонда | 2648 | 18 | 1246 | 194 |
| 6. | Земли водного фонда | - | - |  |  |
| 7. | Земли запаса | - | - |  |  |
| Итого земель в административных границах | 14621 МО Аксаковский сельсовет | 100 |  |  |

На территории сельсовета осуществляют производственную деятельность следующие предприятия:

1. СПК к-з «Аксаковский» – обрабатываемая площадь 1,7 тыс.га

2. ООО «Горный» – обрабатываемая площадь 1,0 тыс.га;

3. ИП Глава КФХ Аюев А.В. – обрабатываемая площадь 0,5 тыс.га

4. ИП Глава КФХ Абрашин А.Г. – обрабатываемая площадь 0,3 тыс.га

5. ИП Глава КФХ Гусаров Н.П. – обрабатываемая площадь 0,1 тыс.га

6. Личные подсобные хозяйства – обрабатываемая площадь 0,9 тыс га

Направления развития:

- Необходима корректура границ населенных пунктов по фактической застройке и использованию земель, включая прилегающие к домам приусадебные участки. Полноценный оборот земель невозможен без утвержденного проекта границ поселений и регламента их допустимого использования.

2.   Необходимо упорядочение земельного законодательства в отношении      земель сельхозназначения (сельхозугодия за чертой населенных пунктов) на уровне субъектов Федерации (области).

3.     Вступление в силу Земельного Кодекса фактически способствует развитию рыночных отношений в АПК, повышению эффективности использования земель. Однако рыночные процессы с данной категорией земель должны проводится с учетом специфики Оренбургской области, при непосредственном контроле и регулировании со стороны местных органов власти.

- Необходима поддержка развития малого предпринимательства в сфере АПК, возможно предоставление для пользования пустующих земель, либо земель и основных фондов убыточных хозяйств, находящихся в муниципальной собственности.

### 3. Зоны с особыми условиями использования территории.

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации ст.  1. ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

В составе материалов по обоснованию схемы территориального планирования, разработаны схемы: «Комплексная оценка территории» и «Схема ограничений природного и техногенного характера». На схемах выделены зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности:

- территории зон охраны памятников истории и культуры;

- зоны особо охраняемых природных территорий;

- санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны;

- технические зоны размещения трубопроводного транспорта;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

Границы указанных территорий и зон нанесены на карты-схемы в  соответствии с законодательством Российской Федерации, Оренбургской области и местных нормативных актов.

Санитарно-защитные, охранные зоны  предприятий, сооружений и иных объектов.

К зонам с особыми условиями использования территории относятся санитарно-защитные зоны предприятий, оказывающих негативное влияние на окружающую среду. Санитарно-защитная зоны объектов, выявленных на территории района установлены в соответствии с  СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».  Охранные зоны трубопроводного транспорта установлены в соответствии со СНиП 2.05.06.-85* «Магистральные трубопроводы»

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого промышленного предприятия и других объектов, которые могут быть источниками химического, биологического или физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона – территория между границами промплощадки предприятия, с учетом перспективы его расширения и развития и жилой застройкой. СЗЗ предназначена для:

  - Обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ;

  - Организации дополнительных озелененных площадей с целью  усиления ассимиляции и фильтрации загрязнителей атмосферного воздуха.

По  своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации  объекта в штатном режиме.

Возможность использования земель, отведенных под санитарно-защитные зоны для с/х производства, должна быть обоснована соответствующими ведомствами и иметь положительное заключение  учреждений санитарно-эпидемиологической службы.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

В границах СЗЗ новое жилищное строительство не допускается. В случаях наличия существующей жилой застройки в границах СЗЗ промышленных предприятий и других объектов, вопрос о необходимости вывода его за пределы СЗЗ решается в каждом конкретном случае с учетом фактического загрязнения атмосферы, почв и подземных вод, уровня воздействия физических факторов в зоне влияния предприятия (объекта), перспективы снижения неблагоприятного воздействия предприятия (объекта) на окружающую среду и здоровье населения.

Водоохранные зоны водных объектов.

В соответствии с Водным кодексом РФ определяются размеры водоохранных зон для всех водных объектов района. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы рек и ручьев установлена в размере 50 метров.

Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов.

В водоохранных зонах запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Охранные зоны объектов водоснабжения

Устанавливаются  в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от14 марта 2002 г.№10.

Технические (защитные) зоны размещения трубопроводного транспорта:

- в соответствии со СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» магистральные трубопроводы должны располагаться за пределами черты населенных пунктов с учетом их перспективного развития на срок 20-25 лет, а именно:

- ГРС на расстоянии не менее 300 м (от границ территории ГРС)

- МГ диаметром 400-500 мм на расстоянии не менее 150м

- МГ диаметром 200 мм на расстоянии не менее 100м

В перечисленных защитных зонах не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома, зоны отдыха, отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки и т.д.

### Особо охраняемые  территории.

На территории  с. Аксаково выделена  особо охраняемая природная территория

- «Аксаковский  парк»,  учреждённая распоряжением  главы администрации Оренбургской  области от 21.05.1998г. № 505-р «О памятниках  природы Оренбургской  области».

Таблица. Памятники природы Оренбургской области, расположенные на территории Аксаковского сельсовета.

| № п/п | Наименование | Площадь (га) | Местонахождение, землепользователь | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Аксаковский парк | 3,0 | На западной окраине села Аксаково | Памятник природы представляет собой ландшафтно-исторический мемориал писателя С.Т. Аксакова |

В границах каждой ООПТ установлен свой режим, необходимый для сохранения памятника природы и ограничения хозяйственной деятельности на его территории:

На территории памятника природы запрещается:

- уничтожать информативные выходы горных пород и форм рельефа (их сработку, засыпку породами вскрыши, строительным и другим мусором);

- проводить несанкционированные горные работы;

- гидротехническое вмешательство;

- повреждение форм рельефа и геологических обнажений;

- распашка территории.

- -прогон и  выпас скота,

- - рубка леса,  кроме  санитарных  рубок,  рубок  ухода, реконструкции, ландшафно-формирующих  и  прочих,

- - изменение  видового  состава растительности,

- - проведение осушительных  и других  мелиоративных работ,

- - отвод  земельных  участков под  все  виды  застройки,

- - проезд  транспорта вне  маркировочных  путей.

При подготовке СТП муниципального образования «Бугурусланский район» Оренбургской области  учтены предложения по организации особо охраняемых природных территорий регионального значения, обозначенные в Схеме территориального планирования Оренбургской области.

Предложения по развитию ООПТ в Аксаковского сельсовета:

Увеличение особо охраняемых территорий будет способствовать дальнейшему устойчивому развитию и сохранению экологического равновесия на территории Аксаковского сельсовета.

На территории Аксаковского сельсовета имеются объекты археологического  наследия (памятники истории и культуры).

Таблица 2.3.2-2

Перечень памятников археологии Аксаковского сельсовета Бугурусланского района.

| № п/п | Название памятника | Местоположение | Датировка | Документ о принятии на государственную охрану и внесении в список выявленных объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курганный могильник | с. Алексеевка, в 2 км к З от Юз окраины села | срубная культура эпохи бронзы | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС |
| 2 | Одиночный курган 1 | с. Малое Алпаево, в 230 м к ЮВ от села | неизвестна | Приказ министра культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области №285 от 10.11.2010 г. (стоит на охране с 2007 г. – приказ № 250 от 19.07.2007 г. |

В настоящее время на территории МО Аксаковский сельсовет расположен дом-музей Аксаковых, ставший центром культурной жизни района. Основной целью данных  мероприятий является обеспечение сохранности объекта культурного наследия – усадьбы, непосредственно связанной с жизнью известного русского классика литературы С.Т. Аксакова. В предшествующие разработке  генплана годы была проведены историко-архивные исследования, натурные исследования, выполнена фотофиксация усадьбы и окружения, определены границы ценных территорий (контуры охранных зон) памятника истории и культуры.

Выписка из Перечня памятников культуры, включаемых в список

памятников культуры, подлежащих охране как памятники государственного значения, утвержденного Постановлением совета Министров РСФСР

От 30 августа 1960 г. N 1327.

Исторические памятники, расположенные на территории Аксаковского сельсовета Бугурусланского района.

| № п/п | Местоположение памятника | Название памятника | Документ о принятии на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оренбургская область, Бугурусланский район село Аксаково | Усадьба, в которой в 1811 - 1826 гг. жил село Аксаково писатель Аксаков Сергей Тимофеевич: здание служб хозяйственная постройка флигель парк надгробия родителей С.Т. Аксакова | Постановление Совета Министров РСФСР № 624 от 04.12.74 |

В настоящее время на территории МО Аксаковский сельсовет расположен дом-музей Аксаковых, ставший центром культурной жизни района. Основной целью данных  мероприятий является обеспечение сохранности объекта культурного наследия – усадьбы, непосредственно связанной с жизнью известного русского классика литературы С.Т. Аксакова. В предшествующие разработке  генплана годы была проведены историко-архивные исследования, натурные исследования, выполнена фотофиксация усадьбы и окружения, определены границы ценных территорий (контуры охранных зон) памятника истории и культуры

Часть усадьбы (здание служб, хозяйственная постройка, флигель, парк, пруд, надгробия родителей С.Т.Аксакова) являются объектом культурного наследия федерального значения согласно Постановлению Совета Министров РСФСР №624 от 4.12.74 г.

Часть построек и сооружений (барский дом, кладовая, дом экономки, мастерские, фундаменты церкви) состоит в списке объектов культурного наследия регионального значения согласно Постановлению Правительства Оренбургской области от 28.08.2012 №723-п «Об объекте культурного наследия».

Мероприятия по организации охраны объектов культурного наследия Оренбургской области:

В настоящее время границы территорий объектов культурного наследия и границы зон охраны объектов культурного наследия Аксаковского сельсовета Бугурусланского района  определены.

Все виды проектных, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на землях, примыкающих к объектам культурного наследия и разрабатываемая градостроительная документация подлежат согласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия Оренбургской области.

Перечень мероприятий в сфере охраны памятников истории и культуры:

В настоящее  время в  НИИ культурного  и  природного  наследия  им. д.С. Лихачёва ведётся  работа  над концепцией перспективного  развития  музея-усадьбы писателя  С.Т. Аксакова.

–    главным  мероприятием  в  сфере  охраны  культурного  наследия

поселения является  дальнейшая  работа  над  уточнением  границ

объектов культурного  наследия  и  комплексный  подход  к  охране

природного и  культурного  наследия  на  основе развития музея-усадьбы

С.Т. Аксакова.

- необходима разработка проектов зон охраны объектов археологического  наследия с установлением соответствующих зон охраны, режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах таких зон;

- при разработке генеральных планов и иной градостроительной документации территорий муниципальных образований, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

### Охотничье – промысловые ресурсы.

Лесной фонд, сельскохозяйственные угодья и воздушное пространство Аксаковского сельсовета являются местообитанием дикой фауны и используются в качестве охотничьих угодий.

На территории района  имеется государственный охотничий заказник «Аксаковский» площадью 10,0 тыс.га. Охота здесь ведется на лося, кабана, тетерева, зайцев. Охотничьи хозяйства находятся в ведении Бугурусланского районного отделения Оренбургского ОООиР.  Организацию и осуществление охоты определяют Правила охоты на территории Оренбургской области, утвержденные Распоряжением администрации Оренбургской области № 750-р от 18.08.99 года. Регулирование численности охотничьих животных производится Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области.

На территории  Аксаковского государственного охотничьего заказника установлены ограничения следующих видов деятельности:

-- использование ядохимикатов(без согласования с управлением по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Оренбургской области),минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

-- распашка земель, за исключением участков лесного фонда, намеченных лесоустройством под создание лесных культур и пашни, предназначенные для выращивания сельскохозяйственных культур;

-- выпас скота на территории заказника в период с апреля до начала сенокошения;

-- предоставление  земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;

--

Основными проблемами в охотничьем хозяйстве являются слабая материальная база, слабое финансирование отрасли, нерешенность многих правовых вопросов, отсутствие целевой программы развития охотничьего хозяйства области в целом.

# 4. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО.

Перечень населенных пунктов, входящих в состав Аксаковского сельсовета Бугурусланского района утвержден Законом Оренбургской области от 29.08.2008года №1920/357-III-ОЗ, представлен в таблице 3.1

Таблица. Административный состав Аксаковского сельсовета.

| № п/п | Наименование муниципального образования | Административ-ный центр | Населенные пункты входящие в с.п. | Площадь муниципального образования, га | Удельн. вес территории с.п., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бугурусланский район | 283804 | 100 |
| 1. | Сельское поселениеМО Аксаковский сельсовет | с. Аксаково | с. Аксаково с. Большое Алпаево с. Малое Алпаево с. Кивацкое с. Алексеевка | 14621 | 5,0 |

## 4.1. Современная система расселения Аксаковского сельсовета.

Система расселения это территориальная организация населения,  территориальное сочетание поселений, между которыми существует более или менее четкое распределение функций, а также наличие системообразующих территориальных производственных и социальных связей, включающих миграцию населения. В этой системе присутствует структурность и иерархичность - наличие групп функционально объединенных поселений во главе с центром, поселения различаются по уровню их социально-экономического потенциала и функциональной специализации.

Система расселения Аксаковского сельсовета формировалась  в результате перемещения населения с целью освоения новых сельскохозяйственных земель.

На территории Аксаковского сельсовета находится 5 населенных пунктов с общей численностью населения 1,2 тыс. чел. В состав Аксаковского сельсовета входят населенные пункты: с. Аксаково с населением 748 чел., с. Большое Алпаево с населением 81 чел., с. Малое Алпаево с населением 24 чел., с. Кивацкое с населением 75 чел., с. Алексеевка с населением 274 чел.

Таблица 3.2.1 Численность населения в населенных пунктах Аксаковского сельсовета.

| Наименование сельского поселения | Численность населения сельского поселения, чел. | Удельный вес от общего числа сельского населения района, % | Численность населения в населенных пунктах, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение Аксаковский сельсовет | 1200 | 5,2 | с. Аксаково | 748 |
|  |  |  | с. Большое Алпаево | 81 |
|  |  |  | с. Малое Алпаево | 24 |
|  |  |  | с. Кивацкое | 75 |
|  |  |  | с. Алексеевка | 274 |

В таблице представлена численность населения по результатам всероссийской переписи 2002 года.

Таблица . Структура территорий расселения Аксаковского сельсовета.

| № п/п | Наименование муниципального образования Населенные пункты входящие в МО | Площадь территории, га | Удельный вес от общей площади района % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МО Бугурусланский район | 283804 | 100 |
| 1. | Сельское поселение МО Аксаковский сельсовет | 14621 | 5,0 |

На основе полученных данных Аксаковский сельсовет по плотности сельского населения составляет  - т. 5 до 10 чел/км2 .

Таким образом:

-по распределению населения – достаточно концентрированное, плотность сельского населения имеет средний показатель плотности относительно областных показателей плотности населения (8-10 чел/км2);

-групповая форма расселения является основой для эффективного размещения и развития различных отраслей экономики.

- в административных центрах сельсоветов необходимо размещение предприятий агропромышленного комплекса: предприятия по сбору и переработке сельхозсырья, ремонтно – технические станции обслуживания сельхозтехники, необходимо развитие перерабатывающей отрасли - цехов по переработке сельхозпродукции (хлебопекарные, мукомольные, мясоперерабатывающие, по переработке молока и т.п.)

- создание дополнительных рабочих мест, обеспечение социальной инфраструктурой, транспортными связями обеспечит создание устойчивой  системы расселения.

Перспективы развития системы расселения Аксаковского сельсовета Бугурусланского района.

- Сохранение существующего каркаса системы расселения населения Аксаковского сельсовета. Проектом предлагается стабилизация современной системы расселения с территориальным развитием населенных пунктов (строительство жилья, объектов культурно-бытового обслуживания, инженерно-транспортного обеспечения). Основу системы расселения составляют населенные пункты -административные центры поселений, которые выполняют функции не только административных центров, но и центров социального обслуживания населения, экономических центров.

- Формирование групповых систем населенных мест, целостных социально-экономических территориальных систем на базе сельских поселений: село - административный центр сельского поселения, и село – город. Системы должны быть сформированы посредством различных связей: производственных, административно-управленческих, трудовых, культурно-бытовых,  транспортных связей;

- Дальнейшие тенденции развития системы расселения сельских населенных пунктов во многом определяются процессами изменения численности населения, а именно:

возникает необходимость сокращения населенных пунктов с населением меньше 50 человек, в связи с невозможностью обеспечения полноценных условий для жизнедеятельности человека (социальной, коммунальной обустроенности, медицинского обслуживания, обеспечение транспортной инфраструктурой и т.п.);

численность населения в поселениях с численностью от 300 до 1000   человек останется стабильной за счет миграции населения из малых поселений и естественного прироста населения (повышение рождаемости);

численность населения мелких поселений продолжит падать и возникнет вопрос об их ликвидации.

В качестве основных элементов ГСНМ выступают: город-центр, тяготеющие к нему сельские поселения, а также межселенные территории различного функционального использования. Эти элементы в ГСНМ должны быть объединены:

различными связями (производственными, административно-управленческими, трудовыми, культурно-бытовыми, рекреационными и другими);

общей инфраструктурой (производственной, транспортной, инженерной и социальной;

единой сетью мест приложения труда, центров массового обслуживания, мест рекреации;

согласно Схеме территориального планирования Оренбургской области - дальнейшее развитие расселения, связанного с сельскохозяйственным производством, должно основываться на его современных параметрах, с учетом: специализации и концентрации сельхозпроизводства; углубления рыночных отношений; роста производительности труда, урожайности в растениеводстве и продуктивности в животноводстве, которые в Оренбургской области значительно ниже передовых хозяйств России и показателей развитых стран. С учетом этого, намечается снижение численности занятых в сельскохозяйственном производстве.

Согласно «Стратегии развития Оренбургской области до 2030 года» в динамике структуры занятости области должны произойти значительные изменения - доля занятых с сельском хозяйстве должна сократиться с 20% до 8%, при том, что и общая численность занятых в экономики области должна снизиться. Все это определяет сужение градообразующей составляющей в сельской местности, а, следовательно, сокращение численности населения, связанного с сельскохозяйственным производством. Это означает сокращение числа сельских поселений, формирование компактного сельского расселения.

## 4.2. Демографическая ситуация. Прогноз численности населения.

Оценка текущей демографической ситуации населенных пунктов муниципального образования Аксаковский сельсовет и перспективы её изменения производились на основе:

данных о численности постоянного населения муниципального образования в разрезе населенных пунктов за период с 2005 по 2009 гг.;

данных о естественном и механическом движении населения муниципального образования за период с 2005 по 2009 гг.;

прогноза социально-экономического развития Аксаковского сельсовета на 2009 год;

схема территориального планирования Оренбургской области.

Численность постоянного сельского населения Аксаковского сельсовета Бугурусланского района, по данным федеральной службы государственной статистики на 1 января 2012г., составила 1200 человек.

Возрастная структура населения выглядит следующим образом:

- находятся в трудоспособном возрасте  60%;

- моложе трудоспособного возраста 17,5 %;

- старше трудоспособного возраста 22,5 %.

Распределение численности населения по полу:

- мужчины – 47,1 %; женщины – 52,9 %.

Согласно данным Администрации МО Аксаковский сельсовет численность населения представлена в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1 - Численность постоянного населения Аксаковского сельсовета Бугурусланского района, ее динамика

| № п/п | Наименование поселения/ населенного пункта | Численность постоянного населения на начало года, чел. | Общий прирост, убыль (-) 2010 к 2008 гг. | Темп роста, % | Доля населенного пункта в общей численности района, % | Площадь в соответствующих границах, тыс.га | Плотность, чел/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |  |  |  |
|  | МО Бугурусланский район, сельское поселение, в том числе: | 22010 | 22306 | 22500 | 23327 | 23233 | 23111 | -216 | 99 | 100 | 284 | 0,08 |
| 1.1 | сп. Аксаковский с/с |  | 1200 |  | 1389 | 1346 | 1318 | -71 | 95 | 6 | 14,3 | 0,09 |
| 1.1 | с. Аксаково |  | 691 |  | 796 | 801 | 804 | 8 | 101 | 60 |  |  |
| 1.2 | с. Большое Алпаево |  | 145 |  | 129 | 108 | 99 | -30 | 77 | 8 |  |  |
| 1.3 | с. Малое Алпаево |  | 30 |  | 45 | 37 | 37 | -8 | 82 | 3 |  |  |
| 1.4 | с. Кивацкое |  | 70 |  | 88 | 82 | 78 | -10 | 87 | 6 |  |  |
| 1.5 | с. Алексеевка |  | 264 |  | 331 | 306 | 300 | -31 | 91 | 23 |  |  |

Из таблицы 4.2.2 следует, что за период 2006 – 2008 гг. численность населения Аксаковского сельсовета МО Бугурусланского района возросла на 189 человек, в среднем на 5 %.

Экономическая оценка, так как  последние тенденции развития населенных пунктов показали, что развиваются в первую очередь те, которые имеют крепкую экономическую базу, именно их оценка является наиболее важной, разделение поселений по экономико-географическому принципу отражает степень их притягательности для размещения в них в перспективе отраслей хозяйства и концентрации в них населения.

Стремление к стабилизации численности на фоне сегодняшней убыли населения является одной из главных задач устойчивого развития социума. Стабилизация возможна при определенных условиях, к которым относятся и улучшение качества жизни, и социально- экономическая политика, направленная на поддержание семьи, укрепление здоровья населения, успешная политика занятости населения, а именно создание новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций района.

## 4.3. Занятость населения. Трудовые ресурсы.

Понятие «трудовые ресурсы» включает население трудоспособного возраста, обладающее необходимым физическим развитием, знаниями и практическим опытом для работы в народном хозяйстве, а также занятое население моложе и старше трудоспособного возраста. Численность населения в  трудоспособном возрасте на 01.01.2009 года в Бугурусланском районе составила 12500  чел. что составляет 57,6 % от общей численности населения района.

В МО Аксаковский сельсовет численность населения составила 1200 чел. из них 23 чел. заняты в колхозе «Родина», 8 чел. заняты в хозяйстве ООО «Горный», часть населения работает в г. Бугуруслане, остальная часть населения в МО Аксаковский сельсовет занимаются собственным индивидуальным хозяйством и часть населения пенсионеры.

Данные по уровню безработицы:

Уровень безработицы (по методологии МОТ) в 2009 году – 11,10 %

Уровень зарегистрированной безработицы 2009 г. – 1,39 %

Развитие структуры занятости населения должно сопутствовать основной производственной составляющей в условиях рыночной экономики и являться показателем развития территории и качества жизни населения.

На перспективу произойдет перераспределение трудовых ресурсов между двумя крупными сферами приложения труда: производством товаров и производством услуг. На период расчетного срока структура занятости населения будет определяться с одной стороны – вовлечением незанятого населения в экономику, а с другой стороны – перераспределением занятых из сферы производства товаров и сельского хозяйства в сферу услуг, с целью приближения к рациональным нормативам потребления услуг.

Например создание транспортно – логистической инфраструктуры приведет к увеличению доли занятых на транспорте; намечаемое развитие туризма, вовлечение в оборот уникального историко–культурного потенциала территории позволит привлечь кадры в сферу обслуживания туристов (торговля, питание, транспортное обслуживание), развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности, будет способствовать занятости в сельской местности и в малых поселениях.

Одна из главных проблем формирования рынка – повышение конкурентоспособности трудовых ресурсов на региональном рынке труда, ликвидация несоответствия потребности рынка труда и системы подготовки кадров, приведение ее в соответствие с современными требованиями регионального и местного рынка труда.

# 5. ОЦЕНКА И ПРОГНОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ МО АКСАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БУГУРУСЛАНСКОГО  РАЙОНА.

## 5.1. Сельское хозяйство

Основная, стабильно развивающаяся отрасль экономики МО Аксаковский сельсовет Бугурусланского района – сельскохозяйственное производство.

Общая земельная площадь Аксаковского сельского  поселения составляет 14245 га, из них сельскохозяйственные угодия колхоза «Родина» занимают 1470 га, в том числе пашни 1029 га или 70% от общей площади сельхозугодий. Ещё около  1500 га пашни  находится  в  госрезерве  и  в  настоящеевремя  не обрабатываются.

На территории Бугурусланского района с начала 2008 года реализуется районная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Бугурусланского района на 2008-2015 годы» охватывающая весь спектр направлений развития агропромышленного комплекса.

Главными товаропроизводителями сельхозпродукции в районе являются крестьянско - фермерские хозяйства, сельскохозяйственные организации, личные подсобные хозяйства граждан. В Аксаковском сельсовете есть сельхозпредприятия колхоз «Родина», ООО «Горный», в котором содержатся 400 голов КРС. Так же, у населения в собственности около 91 головы крупного рогатого скота.

Основная производимая продукция растениеводства - это пшеница, подсолнечник, гречиха, картофель, лук.  Рост производства растениеводческой продукции обеспечивается за счет поддержки элитного семеноводства, повышения плодородия почв, расширения посевов озимых культур, кукурузы по зерновой технологии, зернобобовых.

Основными направлениями развития мясомолочного животноводства являются совершенствование селекционно-племенной работы, улучшение работы ветеринарной службы, укрепление кормовой базы.

Проблемы и направления развития сельского хозяйства сельсовета, обозначенные в программе социально-экономического развития района:

- Острая нехватка квалифицированных кадров. Необходима разработка программы повышения квалификации работников АПК без отрыва от производства, внедрение теоретических знаний в практическую сферу развития сельского хозяйства;

- Дефицит трудовых ресурсов, т.к. происходит отток из сельской местности трудоспособного населения моложе 30 лет в города. С целью закрепления специалистов, создания жилищных условий, повышения уровня жизни сельского населения, в районе реализуются программы, направленные на обеспечение населения жильем.

В настоящее время на территории Бугурусланского района действуют областные программы: «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011-2015 годы», «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области в 2011–2015 годах», «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в 2011–2015 годах»

- Недостаток оборотных средств и инвестиционных вложений. Льготное кредитование в рамках приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» Российской Федерации, а также развитие сектора банковских услуг и снижение ставки рефинансирования – в значительной мере повышают доступность в кредитных ресурсах.

- Внедрение ресурсосберегающих технологий, также является одним из наиболее важных направлений повышения эффективности производства с/х продукции, в рамках этого направления увеличивается количество посевов многолетней травы «Козлятник», дающей на достаточно окультуренных почвах стабильно высокие урожаи без применения азотных удобрений на протяжении нескольких лет. С увеличением количества посевов многолетних трав, помимо улучшения кормовой базы, значительно снизится себестоимость кормов.

- В Бугурусланском районе действует программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Оренбургской области на 2011-2013 годы».

- Климатические условия, почвенные ресурсы создают благоприятные условия для дальнейшего развития сельского хозяйства.  Для улучшения качества получаемой сельхозпродукции и увеличения объемов, рекомендуется применение инновационных методов природного земледелия.

- В животноводстве, ставка делается на улучшение селекционной работы и обновление пород. Впервые в районе кроме молочного животноводства, занялись разведением КРС мясного направления.

- Основными мероприятиями, за счет выполнения которых планируется достичь прогнозируемых показателей 2009 – 2014 г.г. являются:

По растениеводству:

- увеличение площадей, засеваемых элитными сортами семян (удельный вес по годам 2008-2014 – 6,5; 9,0; 13,0; 15,0);

- увеличение площадей под озимыми культурами (13,1; 35,0; 35,0; 35,0 тыс. га);

- увеличение площадей засеваемых кукурузой на зерно (5,98; 6,76; 7,8; 7,8 тыс. га);

- увеличения количества внесенных минеральных удобрений (174; 198; 223; 248 тыс.тонн действующего вещества).

По животноводству:

- улучшения кормовой базы за счет увеличения площадей посева рапса (100; 230; 400; 700 га) и зернобобовых культур с 1800 га в 2008 г. до 3400 га в 2014 г.);

- улучшения селекционной работы и увеличения доли племенного скота в общем объеме поголовья;

- улучшения материально-технической базы (реконструкции ферм, установки кормораздатчиков, молокопроводов и др.);

- увеличения поголовья коров мясных пород

ежегодно.

- На территории Бугурусланского района с начала 2008 года реализуется районная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Бугурусланского района на 2008-2014 годы» охватывающая весь спектр направлений развития агропромышленного комплекса.

## 5.2. Рыболовство и рыбоводство.

Рыболовство  практикуется  в с. Аксаково  на  пруду,  состоящем  из  двух  каскадов. Верхний  пруд  регулирует  водосток  и  наполнение  нижнего  пруда,  являющегося  объектом  культурного  наследия  федерального  значения (Аксаковский  пруд).  Рыболовство регулируется  лицензионными сборами  и  контролем  над  способами  ведения  ловли. Разведение  малька ведётся  нерегулярно,  без  расчёта  на  промышленные  уловы.

Развитие рыбоводства в МО Аксаковский  сельсовет  связано с совершенствованием «технологии» выращивания, в частности подбора оптимального объема посадки малька и улучшения рациона питания. Такой  бизнес  возможен  на  базе  Аксаковского  пруда,  но  развития  не  получил  в  силу  привлечения отдыхающих в  аксаковские  места  по  принципу  «ужения  рыбы»,  описанной  в  произведениях  С.Т. Аксакова.

## 5.3. Добыча полезных ископаемых

На территории МО Аксаковский сельсовет не ведется разработкаполезных ископаемых. С  целью  организации  строительства с применением  мастных  материалов необходимо  провести  геологоразведочные  работы  по выявлению  местных  карьеров  для  добычи  глины, известняка, песчаника.

## 5.4. Промышленность и  торговля.

На территории муниципального образования Аксаковский сельсовет предприятий промышленности нет.

Необходимо отметить, что сельскохозяйственные предприятия постепенно сворачивают виды деятельности, современная сельскохозяйственная техника, а в особенности иностранного производства, требует высококвалифицированного ремонта, специализированного оборудования, инструментов и персонала. Существующие в хозяйствах ремонтные мастерские не в состоянии обеспечить эти условия и вынуждены пользоваться услугами специализированных ремонтных организаций за  пределами Сельского  поселения. Свое влияние оказывает на данный процесс и то, что современная техника обеспечивает  более  длительные  межремонтные  периоды.

Неоткрытым  резервом  является  строительная отрасль,  которая  могла  бы  базироваться  на  местных  строительных  материалах,  используя  методы  кооперации  и  партнёрства.

Пищевая промышленность и торговля.

На формирование структуры потребительского рынка Бугурусланского района большое значение оказывает его географическое положение, а именно, близость границы с Самарской областью. Значительная доля продаваемых в районе товаров ввозится именно из Самарской области, этому также способствует наличие, как автомобильного транспортного сообщения, так и железнодорожного.

Предприятий оптовой торговли на территории Бугурусланского района не имеется.

Розничных рынков на территории Бугурусланского района – нет.

Объективно, несмотря на динамику роста оборота розничной торговли, ситуация  в целом неоднозначная.

С одной стороны, динамично развивается сфера торговли в с. Аксаково, небольшое удаление от г.Бугуруслана и как следствие повышение платежеспособного спроса, транспортная доступность, а также наличие конкуренции – положительно влияют на качественный уровень организации торговли.

С другой стороны, удаленные села с малым количеством жителей теряют свою привлекательность в качестве, не только места открытия нового торгового объекта, но и места для существующей торговой сети. Наиболее перспективным решением в данном случае, является развитие развозной торговли, как способа, позволяющего и обеспечить основные потребности население в товарах, и минимизировать издержки торгующей организации.

Темп роста оборота розничной торговли и оборота общественного питания в 2010 – 2013 г.г. немного ниже среднеобластного, что связано с более низким, чем в среднем по области ростом доходов населения.

## 5.5.  Малое предпринимательство.

Малый бизнес остается одним из приоритетных направлений в формировании рыночной структуры экономики, создании конкурентной среды и дополнительных рабочих мест.

В Бугурусланском районе, на начало 2007 года, действовало 33 малых предприятия, видом деятельности большей части из которых, а именно 20, что составляет 63 % - является оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования. Остальные представляют сельское хозяйство и строительство.

В тоже время одно малое предприятие, видом деятельности которого является сельское хозяйство, прекратило свое существование.

Таким образом, общее количество малых предприятий на конец 2007 года составит 34 единицы.

По оценке 2008 года, количество малых предприятий не изменится, но в тоже время в структуре численности предприятий произойдут небольшие изменения.  Так  удельный вес предприятий торговли в общей структуре малых предприятий увеличится за счет субъекта малого предпринимательства, работающего в той же сфере – индивидуального предпринимателя, желающего торговать алкогольными напитками и соответственно обязанного в данном случае зарегистрироваться в качестве юридического лица. В тоже время, количество предприятий работающих в сфере сельского хозяйства уменьшится на одну единицу.

Показатель среднесписочной численности занятых в малых предприятиях имеет устойчивую тенденцию к росту. Это свидетельствует о возрастающей роли малого предпринимательства и о его перспективах.

## 5.6. Туризм.

В настоящее время в Аксаковском сельсовете имеются объекты туристической деятельности.  Гордостью Аксаковского сельсовета и его главной достопримечательностью является музей-заповедник писателя С.Т.Аксакова (с.Аксаково). В настоящее время он имеет статус федерального учреждения и расположен в восстановленном имении деда писателя С.М. Аксакова. Музей объединяет 4 строения, являющихся памятниками истории и культуры федерального значения. Количество предметов основного фонда – 1626 ед.

Площади организации:
    экспозиционно-выставочная - 380м2
    временных выставок - 304м2
    фондохранилищ - 64м2
    парковая - 530га

В течение  года музей-заповедник писателя С.Т. Аксакова открыт для посещения 306 дней, общее количество посещений составляет около 2,2 тыс. человек. В среднесрочной перспективе туристическая привлекательность музея-заповедника значительно возрастет. Разработан и принят к реализации бизнес-план, предусматривающий  организацию выпуска минеральной воды с «барского источника» под маркой «Аксаковская», благоустройство пруда и другие работы. В 2009 году  Аксаковский музей – заповедник С.Т.Аксакова посетило около 6000 человек.

В связи с возросшим интересом к памятнику истории и для его дальнейшего развитие необходимо присвоение всему комплексу музея – заповедника статуса памятника истории и культуры федерального значения. Также необходима  реконструкция автомобильной дороги общего пользования с. Пронькино- с. Аксаково – с. Малое Алпаево – д. Бобровка.

Аксаковский сельсовет обладает большим потенциалом для развития туристической и рекреационной деятельности благодаря имеющимся ресурсам: уникальные природные ландшафты, водные ресурсы, национальное наследие, памятники истории и культуры.

Администрацией Бугурусланского района разработаны программы: «Развитие туризма в Оренбургской области на 2011-2016 годы».

# 6.  ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА И ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

## 6.1. Жилищный фонд и жилищное строительство.

Таблица 6.1.1 Сведения о жилищном фонде и жилищном строительстве в Бугурусланском районе Оренбургской области .

| Сведение о жилищном фонде |  |
| --- | --- |
| Общий жилой фонд, тыс.м2 общей площади | 449,8 |
| Распределение по формам собственности (тыс.м2) |
| Государственная | 0,4 |
| Муниципальная | 11,9 |
| Частный | 437,1 |
| Жил. обеспеченность (м2 общей площади на 1 человека) | 19,8 |
| Уровень обеспеченности жилого фонда инженерным оборудованием |
| Водопроводом, % | 28,9 |
| Водоотведением, % | 24,4 |
| Центральным отоплением, м | 93,1 |
| Ванными, % | 14,5 |
| Газом, % | 99,0 |

Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах составляет 15,2 тыс. м2.  С 2004 года в районе действует целевая программа “Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Оренбургской области”, основными целями которой является обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, непригодных для постоянного проживания.  Прогноз социально-экономического развития Бугурусланского района предусматривает увеличение показателя жилищной обеспеченности до 21,45 м2  на человека.  Примерно  такая же  статистика  преобладвет  и  по  МО  Аксаковский  сельсовет.

Современный жилищный фонд в целом по сельскому  поселению характеризуется преобладанием частного жилищного фонда 97,0%, со средней степенью комфортности проживания. Уровень благоустройства жилья  является  удовлетворительным.  При достаточном уровне газификации (выше 90%),  другие показатели благоустройства относительно не высоки.  Система жилищно-коммунального хозяйства отсутствует, инженерные  сети имеют высокую степень износа и технологическую отсталость.

На основе представленных статистических данных,  доля частных  домовладений в общем вводе жилья выросла до 72%, при этом, объем государственных средств, привлеченных в общее строительство жилых домов, снижается и финансируется только согласно целевым программам.

Учитывая, что  высокий процент вводимого в строй жилфонда осуществляется индивидуальными застройщиками (семьи с доходами выше среднего), очевидно, что широкие слои населения не имеют возможности улучшить свои условия. Именно поэтому, жилищная проблема в МО Аксаковский сельсовет остается острой, особенно, если принять во внимание опережающий рост цен на жилье по сравнению с  доходами населения.

В районе действуют областные программы, направленные на обеспечение жителей жильем и повышением уровня благоустройства населенных пунктов:

Областная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2003–2010 годы»;

Областная программа «Переселение граждан Оренбургской области из ветхого и аварийного жилищного фонда» на 2003–2010 годы;

Областная целевая программа «Развитие производственной базы жилищного строительства на территории Оренбургской области в 2007–2010 годах»;

Областная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области в 2008–2011 годах». Основными мероприятиями указанных программ являются:

- строительство социального жилья;

- развитие производственной базы жилищного строительства;

- поддержка системы ипотечного кредитования

- обеспечение государственной поддержки в приобретении жилья детей-сирот;

- обеспечение государственной поддержки в приобретении жилья многодетных семей;

- мероприятий по  поддержке молодых семей в приобретении жилья;

- модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и т.д.

Программы финансируются областным бюджетом.

Для решения проблем связанных с жилищным строительством и инженерным обустройством  необходима поддержка государства и органов местного самоуправления.  В связи с этим необходимо принятие следующих мер:

- активное участие государства в финансировании инвестиционных проектов по подготовке инженерной инфраструктуры на площадках нового строительства;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктурой;

- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;

- создание институтов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Практика  показала,  что  несмотчя  на  обилие  принимаемых  программ поддержки,  сельское  население  уменьшается, в  связи  с  отсутствием  рабочих  мест  на предприятиях  сельского  хозяйства. Возрождение  села может быть реальным,  если  предоставить  возможность на  базе  строящихся  жилых  домовладений,  с помощью различных программам, развивать  индивидуальное  и  кооперативное  хозяйство на  основе  комплексных  проектов  планировки,  учитывающих  специфику сельского  труда, приближенного  к  жилью,  по  принципу  хуторов. Выпуск  продукции  животноводства,  птицеводства, огородничества должен быть технологически  связан  с  уровнем  благоустройства и  механизации на  основе  кооперации .

## 6.2. Социальная сфера. Проблемы и направления развития

Образование

Согласно, сведениям отдела образования МО Бугурусланский район на территории МО Аксаковский сельсовет существуют следующие объекты образования:

Таблица . Сведения об образовательных учреждениях в МО  Аксаковский сельсовет

| № п/п | Наименование населенного пункта и объекта и вида образования | Проектная мощность, мест | Фактическая мощность, чел. | Загруженность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | с.п. Аксаковский с/с | 584 | 99 | 17 |
| 1.1 | с. Аксаково, МОУ «Аксаковская средняя общеобразовательная школа» | 392 | 78 | 20 |
| 1.2 | с. Алексеевка, МОУ «Алексеевская основная общеобразовательная школа» | 192 | 21 | 11 |

В сельских поселениях МО Бугурусланский район  загруженность школ составляет 31 %. Наименьшая загруженность школ (менее 20 %) в Аксаковском сельсовете. Согласно предоставленным сведениям требуется размещение детского дошкольного учреждения в с. Аксаково .

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

На территории МО Аксаковский сельсовет существуют учреждения здравоохранения и социального обеспечения, представленные в таблице

Таблица. Объекты здравоохранения МО Аксаковский сельсовет

| № п/п | Наименование сельского поселения | Больница центральная районная, в том числе участковые больницы | Загруженность,% | фельдшерско-акушерский пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | коек | посещений в смену по проекту \ фактически |  |  |
| 1 | с.п. Аксаковский с/с | 0 | 20 \ 22,3 | 112 | 2 |

В МО Бугурусланский район в с.Михайловка Михайловского сельсовета расположена МУЗ «Бугурусланская Центральная районная больница», в которой действуют детское, терапевтическое, гинекологическое, травматологическое отделения на 150 коек (из них 137 - круглосуточный стационар), поликлинические отделения для детей и взрослых на 350 посещений в день (фактически – 370 посещений в день). В состав ЦРБ входят 4 участковые больницы (вт. ч. Аксаковская)   фельдшерско-акушерские пункты находятся  в с. Алексеевка  и  с. Б. Алпаево . В каждом населённом  пункте имеются аптеки.

В  связи  с  планируемым  развитием  туризма  и  семейного отдыха на  территории  поселения,  целесообразно развивать мощность   Аксаковской  больницы  и медицинское  обслуживание  на турбазах,  по  мере наращивания  учреждений  туризма в  сельском  поселениии.

Культурно-просветительные учреждения

На территории Аксаковского сельского  поселения существуют учреждения культуры, представленные в таблице :

Таблица .Перечень учреждений культуры МО Аксаковский сельсовет

| № п/п | Наименование сельского поселения | Всего учреждений культуры | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дом Культуры | Сельский Дом Культуры | Библиотека | Музей |
|  | МО Бугурусланский район, в том числе: | 68 | 2 | 34 | 31 | 1 |
| 1 | сп.Аксаковский с/с | 6 | - | 3 | 2 | 1 |

Сведения о фактической загруженности объектов культуры не предоставлены.

Согласно первоочередным  мероприятиям  генплана  требуется:

- реконструкция сельского дома культуры в с. Алексеевка;

- строительство культурного центра  (дома  культуры  с окружающим парковым  благоустройством) в с. Аксаково.

Спортивные учреждения

На территории МО Аксаковский сельсовет расположены спортивные сооружения, представленные в таблице

Таблица.  Спортивные сооружения МО Аксаковский сельсовет

единиц

| № п/п | Наименование сельского поселения | Всего спортивных сооружений | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плоскостные спортивные сооружения | спортивные залы |
|  | МО Бугурусланский район, в том числе: | 64 | 33 | 20 |
| 1 | с.п. Аксаковский с/с | 4 | 3 | 1 |

Генпланом  предлагается строительство  стадиона  в  пойме  р. Б.Бугуруслан на  базе  планируемого  туристического  центра  в с. Аксаково и

строительство  плоскостных спортивных  сооружений  в  каждом  населённом  пункте.  В  перспективе генпланом  предложено  развить  спортивное  ядро  в  с.  Аксаково  и  построить  здание  спортивного  комплекса в  составе  туристичезкой  зоны,  овечающего  условиям проведения  соревнований  районного  масштаба.

Предприятия общественного питания и торговли

В МО Аксаковский сельсовет действуют предприятия общественного питания и торговли, представленные в таблице :

Таблица. Объекты общественного питания и торговли МО Аксаковский сельсовет

| № п/п | Наименование сельского поселения | Всего, ед. | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | магазины (с учетом палаток и киосков) | предприятия общественного питания | аптечные пункты, ед. | АЗС, ед. |
|  |  |  | единиц | площадь зала обслуживания, м2 | единиц | площадь зала обслуживания. м2/ число мест |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | МО Бугурусланский район, в том числе: | 171 | 113 | 4893,7 | 36 | 1897,4 / 1436 | 20 | 2 |
| 1 | с.п. Аксаковский с/с | 10 | 5 | 135 | 4 | 151/144 | 1 | - |

Сведения о загруженности объектов общественного питания и торговли не предоставлены,  но представленныен  данные в  сравнении с  районом  говорят  о необходимости  развития торговли  и  общественного  питания в соответствии  с будущим наращиванием  объектов  туризма,  на  рассматриваемой  территории.

Обеспеченность основными учреждениями обслуживания

Таблица. Характеристика современной обеспеченности основными учреждениями обслуживания в сельских поселениях МО Аксаковский сельсовет ориентировочный расчет потребности в них на расчетный срок (2030 г.)

| Наименование показателей | Численность, чел. | Детсады, мест | Школы, мест | Больница, коек | Поликлиника, посещений в смену | Магазины, м2 торг. площади |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норматив | 1000 | 31-40 | 136 | 13,47* | 18,15* | 300 |
| с.п. Аксаковский с/с |
| Требуемая мощность на текущий момент | 1318 | 41-53 | 179 | 18 | 24 | 395 |
| Проектная мощность |  | 0 | 584 | 0 | 20 | 135 |
| Обеспеченность, % |  | 0 | 326 | 0 | 84 | 34 |
| с. Аксаково | 804 | 25-32 | 109 | 11 | 15 | 241 |
| с. Большое Алпаево | 99 | 3-4 | 13 | 1 | 2 | 30 |
| с. Малое Алпаево | 37 | 1 | 5 | 0 | 1 | 11 |
| с. Кивацкое | 78 | 2-3 | 11 | 1 | 1 | 23 |
| с. Алексеевка | 300 | 9-12 | 41 | 4 | 5 | 90 |

*- социальные нормативы и нормы N 1063-р от 3 июля 1996 г., прочие - нормативы градостроительного проектирования по Оренбургской области

Проектное решение

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения по основным сферам: образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание.

Основная цель развития сферы услуг остается прежней. Это повышение комфортности среды проживания населения в поселениях различной величины за счет обеспечения достаточных по объему и комплексному обслуживанию объектов, предоставляющих разнообразные услуги. При этом необходимы минимальные затраты времени на посещение данных объектов.

Для определения необходимой потребности населения в учреждениях и предприятиях обслуживания использовались региональные нормативы градостроительного проектирования.

Таблица. Базовый набор услуг и учреждений для центров обслуживания различного типа.

| № п/п | Виды услуг | Типы центров обслуживания |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первичный | Межхозяйственный и межпоселковый | Районный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дошкольное и школьное воспитание | Детские сады-ясли, школа 8-летка | Детский сад – ясли, начальная школа, средняя школа с интернатом | Спецшкола, специальное учебное заведение, техникумы |
| 2 | Здравоохранение | ФАП | Больничное учреждение | Больница, поликлиники |
| 3 | Культура, искусство, развлечения | Клуб, библиотека | Дом культуры, клубы с развитыми нестандартными формами обслуживания, библиотека, танцплощадка | Кинотеатр, видеотека, районная библиотека, специальные детские внешкольные учреждения |
| 4 | Физкультура и спорт | Спортплощадки | Спортплощадки | Стадион, спортивные центры |
| 5 | Торговля | Магазин товаров повседневного спроса | Продовольственный и промтоварный магазины | Универмаги, специализированные магазины |
| 6 | Общественное питание | - | Кафе, закусочная, столовая | Рестораны, кафе |
| 7 | Коммунально-бытовые услуги | - | Парикмахерская, баня, мастерская по ремонту обуви, ателье, пож.депо | Парикмахерская, баня, мастерская по ремонту обуви, ателье, пож.депо, мастерские бытового обслуживания прокатные пункты, гостиницы, станции тех. обслуживания |

На территории района предусматривается 3 типа (уровня) центров обслуживания:

1 – первичный (все населенные пункты за исключением центров сельских поселений и районного центра);

2 – межхозяйственный – центры сельских  поселений, выполняющие  административные функции, в т.ч.  – с.Аксаково,

3 – районный центр  - городской округ г. Бугуруслан.

Учреждениями повседневного и периодического пользования (школы, детские дошкольные учреждения, больницы, поликлиники, ФАП, магазины, клубы, учреждения общественного питания, бани и пр.), в основном укомплектованы центры сельских поселений, в т.ч. с. Аксаково.

В первичных центрах обслуживания необходимым является наличие ФАП, детского сада и начальной школы.

На  первую  очередь требуется: размещение детских дошкольных групп в существующих действующих школах в с. Аксаково и с. Алексеевка. Необходима организация транспортного обеспечения по доставке детей школьного и дошкольного возраста от населенных пунктов, где отсутствуют школы и детские сады до ближайших административных центров. К таким населенным пунктам сельского  поселения относятся:

с. Большое Алпаево, с. Малое Алпаево, с. Кивацкое.

Межхозяйственным центром  является с. Аксаково. В этом населенном пункте необходимыми должны быть следующие объекты социального обслуживания: детские сады, школы, больничные учреждения, дома культуры, библиотеки, объекты спортивного назначения, объекты общественного питания, отделения связи, объекты коммунально-бытового обслуживания. Пропускная и вместительная способность учреждения должна рассчитываться с учетом населенных пунктов относящихся к данному административному центру.

Судя, по сложившейся ситуации и обеспеченности  объектами социального обслуживания, необходима организация базовых объектов, до требуемой потребности:

1. Детских дошкольных учреждений: дошкольных групп при школах в с. Аксаково и с. Алексеевка  (первая  очередь). Строительство  детского  сада  на  50  мест (расчётный  срок  до  2030г.)

2) Общеобразовательная школа имеется в сельсовете и обладает значительным запасом мест.  Рекомендуется  развитие  спортивной  базы школы.

3) Дом культуры расположен  на  месте  исторического православного  храма,  запланированного  к  воссозданию. В  связи  с  этим  вс. Аксаково предлагается строительство нового культурного центра;

5) Строительство плоскостных  спортивных сооружений во  всех  нас. Пунктах (первая очередь).  Стоительство  стадиона и спортивного  комплекса в  составе  туристической  зоны обслуживания в  центре  с. Аксаково (расчётный  срок  до  2030г.).

Помимо базового набора услуг в с. Аксаково рекомендуется разместить  подразделения социальной защиты, подразделения РАЙПО,  торговые точки, развлекательные объекты, объекты бытового обслуживания,  связанные  с  туристической спецификой.

Таблица. Перечень рекомендуемых строек в МО Аксаковский сельсовет на расчетный срок (до 2030 г.)

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Нормативная емкость (предлагаемая) | Минимальный размер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты культуры и искусства |
| 1.1 | Строительство культурного центра в с. Аксаково |  | - | 3га |
| 1.2 | Строительство административного и туристического центра со спортивной зоной |  |  | 5 га |

(*)- согласно схемы территориального планирования Оренбургской области (Положения о территориальном планировании).

# 7.  ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

МО  Аксаковский сельсовет Бугурусланского района расположен в северо-западной части Оренбуржья. Одним из ключевых направлений экономического развития области является совершенствование ее транзитного потенциала транспортных  связей.  В соответствии с Федеральной целевой программой «Модернизация транспортной системы России», основу системы международных транспортных коридоров (МТК) на территории России составляют два евроазиатских коридора – «Север – Юг» и «Транссиб». Зона влияния коридора «Север – Юг» охватывает  незначительную территорию на северо-западе области (федеральная трасса М-5 автодорога «Урал». Однако, схемой территориального планирования области определены задачи в системе развития транспортных связей, главной из которых является развитие логистических центров по предоставлению логистических услуг с целью привлечения дополнительных транспортных потоков и обеспечения обслуживания грузопотоков на своей территории. В связи с этим важное значение приобретает  ответвление от федеральной трассы М-5, проходящее через Бугурусланский район: сообщением:  Набережные Челны – Альметьевск – Бугуруслан – Бузулук – Уральск – Атырау/Актау. Усиление этого направление положительно отразится на развитии экономики Бугурусланского района, а  следовательно  и  МО Аксаковский  сельсовет.

Автомобильные дороги

Автомобильные дороги являются обязательной составной частью любой хозяйственной системы. При этом автомобильные дороги выполняют не только функцию связи, но и сами являются побудительным фактором к созданию мощных хозяйственных систем. Дороги, связывая пространственно разделенные части хозяйственной системы, делают их доступными и создают благоприятные условия для развития взаимодополняющих отношений между населенными пунктами.

Кроме  этого, северо-западная  часть  Оренбуржья,  в  соответствии  со  Схемой  территориального  планирования   Оренбургской  области, выполняет  роль  региональной  рекреационной  зоны  с наличием  памятников  истории. Туризм,  обеспеченный  транспортным  обслуживанием  может  стать  одним  из  важных  приоритетов развития  экономики.

Таблица. Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Оренбургской области, находящихся на территории Аксаковского сельсовета Бугурусланского района (согласно приложению к постановлению №267-п).

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги (далее – а/д) | Протяженность дороги, км | Категория дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 53 ОП МЗ 53Н-0703000 | Аксаково–Русская Бокла | 7,45 | IV |
| 2. | 53 ОП МЗ 53Н-0705000 | Большое Алпаево–Малое Алпаево | 7,30 |  |
| 3. | 53 ОП МЗ 53Н-2801240 | подъезд к с. Аксаково от а/д Бугульма–Бугуруслан–Бузулук–Уральск | 9,00 | III |
| 4. | 53 ОП РЗ 53К-2801290 | подъезд к с. Малое Алпаево от а/д Бугульма–Бугуруслан–Бузулук–Уральск | 24,70 | 17,5–III 7,2–IV |
| 5. | 53 ОП МЗ 53Н-2801291 | подъезд к пос. Гремучий Ключ от а/д подъезд к с. Малое Алпаево | 0,91 |  |

Наличие  достаточно  развитой  системы  межмуниципальных  дорог  и дорог  местного  значения,  на  территории  сельского  поселения, позволяет  планировать  туристические  маршруты  с  посещением объекта  культурного  наследия  федерального  значения  «Усадьба  С.Т. Аксакова».  Улучшение  под  туристические  функции  системы дорог,  на  территории  МО Аксаковский  сельсовет, - одна  из  задач генерального  плана  сельского  поселения.

# 8.   ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Инженерное обеспечение территории  имеет большое значение для основных видов хозяйственной деятельности.

На основе анализа существующих систем инженерного обеспечения предлагается следующий подход к оценке инженерной инфраструктуры в составе комплексной схемы оценки территории МО  Аксаковский  сельсовет:

Инфраструктурный потенциал отражает обеспеченность территории головными инженерными сооружениями и магистральными инженерными коммуникациями различного назначения,  источниками водоснабжения и  возможностью  водоотведения,  санитарной  очистки (переработки  отходов). При этом учитываются следующие факторы:

- наличие отраслевых систем инженерного обеспечения и уровень оснащенности инженерными коммуникациями магистрального значения;

- возможность подключения к существующим магистральным коммуникациям.

-      наличие  разведанных  и  освоенных  запасов  воды  питьевого  качества.

-     возможность  утилизации  бытовых  и  производственных  отходов  без  ущерба  для  природной  среды.

## 8.1.  Водоснабжение,  водоотведение и санитарная очистка.

Администрацией Оренбургской области утверждена региональная целевая программа «Обеспечение населения Оренбургской области питьевой водой на 2003-2010 годы» основной целью которой является улучшение состояния здоровья людей и оздоровление социально-экологической обстановки за счет обеспечения населения в достаточном количестве питьевой водой нормативного качества при условии соблюдении требований охраны и рационального использования питьевого водоснабжения.

В соответствии с региональной программой "Обеспечение населения Оренбургской области питьевой водой "  предусмотрено: строительство и реконструкция водопроводных сооружений, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений, поисково-разведочные работы для выявления и уточнения запасов подземных вод, техническое перевооружение и строительство водоочистных станций, создание и реконструкция производств по выпуску материалов и оборудования для системы водообеспечения, развитие системы общего и санитарно-гигиенического мониторинга.

МО  Аксаковский  сельсовет обеспечивается питьевой водой из подземных источников. По характеристике обеспеченности ресурсами подземных вод, это сельское  поселение относится к районам с надежно обеспеченными ресурсами пресных подземных вод.

Характеристика центрального водоснабжения района:

- количество населенных пунктов имеющих внутрипоселковое водоснабжение - 3шт;

- количество скважин подземных водозаборов -7 шт.,

Характеристика систем водоснабжения по МО Аксаковский сельсовет Бугурусланского района

Таблица

| № п/н | Сельский населённый пункт | Наименование сооружения | Ед. Измерения | Мощность | Год постройки | Год рекон-струк ции | Степень Износа % | Балансовая стоимость на 01.01.2009г. (Тыс.руб) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | С.Аксаково | Водозабор | (Кол)М3/сут. | 2/302 | 1979 1979 |  |  | 390,0 |  |
|  |  | Насосные станции | Шт.м3\сут |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водонапор- ные башни | Шт\м3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Резервуары | Шт\м3 | 1/50 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сети всего: | км | 7,6 | 1986 |  | 90 | 956,0 |  |
|  |  | В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стальные | км | 3,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Чугунные | км | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Асбестоце-ментные | км |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПВХ | км | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  | С.Алексеевка | Водозабор | М3/сут. | 1/240 | 1987 |  |  | 449,0 |  |
|  |  | Насосные станции | Шт.м3\сут |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водонапор- ные башни | Шт\м3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Резервуары | Шт\м3 | 1/50 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сети всего: | км | 12,0 | 1987 |  | 95 | 962,0 |  |
|  |  | В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стальные | км |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Чугунные | Км |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Асбестоце-ментные | км |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  |  | ПВХ | км | 12,0 |  |  |  |  |  |
|  | С.Б.Алпаево | Водозабор | М3/сут. | 1/144 | 1987 |  |  | 349,0 |  |
|  |  | Насосные станции | Шт.м3\сут |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водонапор- ные башни | Шт\м3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Резервуары | Шт\м3 | 1/10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сети всего: | км | 7,5 | 1993 |  | 85 | 861,0 |  |
|  |  | В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стальные | км |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Чугунные | км |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Асбестоце-ментные | км |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПВХ | км | 7,5 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по администрации | Водозабор | М3/сут | 4/686 |  |  |  |  |  |
|  |  | Водонапор ные башни | Шт\м3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Резервуары | Шт\м3 | 3/110 |  |  |  |  |  |
|  |  | Сети всего: | км | 27,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стальные | км | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Чугунные | км | 4,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Асбестоце-ментные | км | 2,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПВХ | км | 19,9 |  |  |  |  |  |

Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве является одной из главных социально-гигиенических проблем. Многочисленными исследованиями установлено, что антропогенные загрязнения питьевой воды, наряду с другими факторами окружающей среды, является интенсивным фактором воздействия на состояние здоровья человека. По данным регионального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга проведена гигиеническая оценка уровня антропогенного загрязнения питьевой воды на территории области с целью выявления наиболее неблагополучных территорий и количества населения, находящегося под воздействием. В настоящее время остро стоит вопрос о неудовлетворительном качестве питьевой воды по высокому уровню жесткости и общей минерализации в МО  Аксаковский  сельсовет.

Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являются: отсутствие организованных I поясов ЗСО источников водоснабжения, недостаток на водопроводах сооружений водоподготовки и обеззараживающих установок, высокая изношенность сооружений и разводящих сетей.

В населенных пунктах МО  Аксаковский  сельсовет отмечается нестабильная подача питьевой воды, недостаток материально-технической базы, отсутствие плановых профилактических ремонтов, несвоевременное устранение аварий. Имеют место случаи возобновления подачи питьевой воды без проведения, дезинфекции, промывки и лабораторного контроля. Это приводит к низкому качеству подаваемой населению питьевой воды.

Мероприятия  генплана напрвлены  на  соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения установлены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Сведения о противопожарном водоснабжении района

| № п/п | Населенный пункт | Кол-во При спосо бленных водона порных башен | ПГ | ПВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в жилом секторе | на объектах | в жилом секторе | на объектах |
|  |  |  | исправ. | неисправ | исправ. | неисправ | исправ. | неисправ | исправ. | неисправ |
| 1. | с. Аксаково | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
| 2. | с. Большое Алпаево | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 3. | с. Малое Алпаево | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | с. Кивацкое | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | с. Алексеевка | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Выводы

-   Население  МО  Аксаковский  сельсовет обслуживается системами водоснабжения неравномерно, в некоторых населенных пунктах наблюдается дефицит воды.

-   Низкая оснащенность систем водоснабжения приборами учета не позволяет на сегодняшнем этапе наладить действенные экономические механизмы регулирования подачи и потребления воды.

-   Состояние большинства водохозяйственных сооружений (водозаборных  скважин, водопроводно-канализационного хозяйства и др.) по-прежнему нельзя признать удовлетворительным в силу двух причин: запущенности многих объектов и трудностей с        освоением средств, обусловленных острым недостатком квалифицированных кадров и организаций, способных осуществлять их ремонт.

-   Износ сетей водоснабжения в целом  МО  Аксаковский  сельсовет составляет от 30% до 100,0%.

Схема водоотведения.

В сельских населенных пунктах Аксаковского сельсовета отсутствует централизованная система водоотведения. В индивидуальных домах имеются выгребные ямы.

В Оренбургской области проектом намечается канализование централизованными системами развивающихся населенных пунктов с численностью жителей более 200 чел, в остальных - автономными системами заводского изготовления. Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.

Проектом предлагается стоки животноводческих комплексов очищать на локальных очистных сооружениях (ЛОС) либо до степени, разрешенной к приему в систему водоотведения, либо полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты.

Стоки промпредприятий должны очищаться на ЛОС до показателей, разрешенных к сбросу в централизованные системы  водоотведения населенных пунктов, в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Учреждения отдыха планируется оснастить либо централизованными системами водоотведения с подключением к канализационной сети населенного пункта, либо автономными системами. Критерием выбора типа очистных сооружений может служить удаленность от населенного пункта с централизованной системой водоотведения и себестоимость очистки.

Размещение населенных пунктов, а также развитая гидрографическая сеть  малых и средних рек обуславливает размещение самостоятельных систем водоотведения для каждого населенного пункта, с выпуском очищенных сточных вод (по полной биологической схеме с системой доочистки) на  поля  орошения.

Особую тревогу вызывают отходы животноводческих ферм, которые вывозятся и разбрасываются в неустановленных местах, активно загрязняя поверхностные воды, почву и подземные горизонты. Население нечистоты сбрасывает в выгребные ямы, откуда незначительная часть вывозится в специально отведенные места, а большая часть разбрасывается бессистемно, загрязняя окружающую среду.

С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов, необходимо выполнить следующие мероприятия по  новому строительству систем водоотведения:

-  организация централизованной хозяйственно-бытовой системы водоотведения, включающей строительство закрытых сборных и отводящих коллекторов, насосных станций и очистных сооружений хозяйственно-бытового стока. Все выпуски очищенных стоков должны быть расположены в строгом соответствии со СНиП 2.04.03-85 и др. нормативными документами;

- в целях защиты поверхностных и подземных вод в зоне сельскохозяйственной деятельности предусматривается строительство сливных станций для неконализованной части поселений и специальных очистных сооружений канализации животноводческих ферм, при этом разрабатывается проект на среднюю производительность 50 м3/сут и строится при  животноводческом  комплексе.

Решения схем водоотведения для  МО  Аксаковский  сельсовет и отдельных населенных пунктов намечаются на последующей стадии проектирования.

Санитарная очистка

Особое внимание необходимо уделить санитарной очистке территории, так как проблема утилизации отходов наиболее остро стоит в Бугурусланском районе, являясь одной из самых приоритетных в решении задач по охране окружающей среды.

В задачу санитарной очистки входит сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов (ТБО) и жидких отходов из неканализованной застройки. Количество ТБО подлежащее сбору, удалению и обезвреживанию рассчитывается исходя из нормы 1,5 м3/чел/год в сельских населенных пунктах. Учитывая специфический характер сельской местности, количество ТБО, вывозимых для утилизации и обезвреживания на полигоны составляет 40% от расчетного.  При этом 60% будет перерабатываться на приусадебных участках и использоваться в качестве удобрения.

В целом по  МО  Аксаковский  сельсовет  несанкционированные свалки не имеют элементарного благоустройства: территория их не огорожена и не всегда определена, нет гидроизоляции основания, отходы размещаются беспорядочно, уплотнение и пересыпка отсутствует. Как следствие, учет и контроль на таких свалках не ведется. Не налажен контроль поступающих отходов, в результате совместно размещаются твердо-бытовые, строительные и промышленные отходы разных классов опасности (вплоть до токсичных, медицинских, просроченных ядохимикатов и других опасных отходов). Не соблюдается технология захоронения отходов, не проводится мониторинг состояния окружающей среды.

Особого внимания требует проблема утилизации токсичных и экологически опасных отходов. Состав отходов разнообразен: отходы нефтепродуктов, строительный мусор, металлолом, отходы деревопереработки, ртутьсодержащие отходы (люминесцентные лампы, ртутные приборы, их бой), автошины, аккумуляторные батареи, нефтепродукты, масла, растворители, лакокрасочные материалы, металлические порошки, химические реактивы и др.

Сложившееся положение в районе обезвреживания и утилизации бытовых отходов ведет к прогрессирующему загрязнению окружающей среды и представляет серьезную угрозу здоровью людей. Местами образования и накопления бытовых отходов являются населенные пункты.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Назрела необходимость последовательно перейти к организации строительства объектов обезвреживания отходов с частичной переработкой основных видов отходов (древесина, пищевые отходы, резина, металлы).

Поскольку  така  масштабная  задача управления  отходами  не  по силам местному  самоуправлению на  отдельной  территории МО  Аксаковский  сельсовет, она  должна  решаться  в  масштабах  Бугурусланского  района.

Основными задачами управления отходами в Бугурусланском районе являются:

а) максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

б) оптимальная эксплуатация полигонов ТБО с учетом последующей рекультивации территорий;

в) организация региональной и межрегиональной кооперации производств по использованию вторичных ресурсов на основе создаваемого «информационного банка отходов».

Таким образом, политика в сфере управления отходами главным образом ориентируется на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование.

При такой постановке задачи одним из важнейших элементов является селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет), их обезвреживание и утилизация.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- Сбор, транспортировка и удаление твердых бытовых отходов (ТБО), а также всех видов отходов.

- Обезвреживание и утилизация всех отходов.

- Организация сбора и удаление вторичного сырья.

- Сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов (подлежат учету и отдельному обеззараживанию).

- Уборка территорий от мусора, смета, снега.

Полигоны ТБО.

К первоочередным мероприятиям по решению проблемы образования и утилизации отходов следует отнести:

- Рекультивация и санация мест размещения свалок ТБО.

- Строительство полигонов ТБО в соответствии с нормативными требованиям.

- Оборудование полигонов ТБО для утилизации биологических отходов.

На первом этапе основным методом обезвреживания отходов является их захоронение на полигоне. (В перспективе следует ориентироваться на прогрессивные технические решения, предусматривающие термические методы).

На полигоне допускается обезвреживать:

- бытовой мусор от жилых зданий, культурно-бытовых и административных учреждений;

- уличный смет;

- неутилизируемый строительный мусор и другие нетоксичные отходы производства, не подлежащие вторичной переработке.

Не допускается складирование и обезвреживание нефтегазосодержащих отходов, трупов животных, жидких отходов, которые должны обезвреживаться или ликвидироваться на специальных сооружениях.

Полигон ТБО как комплекс сооружений, предназначенных для размещения и обезвреживания отходов, концентрирует на ограниченной территории значительное количество загрязняющих веществ. Для исключения опасности для окружающей природной среды при проектировании и строительстве полигона ТБО должны быть предусмотрены меры, исключающие возможность загрязнения: устройство противофильтрационного экрана, планировка уклона основания для сбора фильтрата, организация системы перехвата и отвода атмосферных осадков с прилегающих земельных участков.

Защита среды от загрязнения в зоне потенциального влияния полигона должна быть решена как комплекс мероприятий, создающих изоляционный слой в основании полигона и предусматривающих минимизацию объемов образования фильтрата полигона за счет поэтапного освоения территории и устройства водозащитного покрытия по внешним откосам и поверхности отходов.

Новые полигоны должны проектироваться, при возможности, с учетом прогноза образования бытовых отходов в близлежащих населенных пунктах и быть рассчитаны на эксплуатацию несколькими населёнными пунктами, по крайней мере, в течение 15-20 лет. На  территтории  МО  Аксаковский  сельсовет,  при  соответствующем  обосновании  комплексного  сбора  и  переработки  отходов  на  территории  Бугуруслансеого  района,  возможна  организация  полигона  ТБО в  южной  части  сельского  поселения  (по  направлению к с. Пронькино).Размер СЗЗ от границ полигона ТБО до жилой застройки в соответствии с требованиями СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для ТБО» - составляет 500 м.

Скотомогильники

В Аксаковском сельсовете имеется 4 скотомогильника (один  действующий).

Таблица

Информация о местах размещения скотомогильников на территории Аксаковского сельсовета (письмо ГУ «Бугурусланское районное управление ветеринарии» от 07.10.2009г. № 311 )

| № п/п | Номер, согласно ветерин..-сан. карточки | Местонахождение скотомогильника | Удаление от ближайшего населенного пункта, м | Площадь скотомогильника, кВ.м | Дата введения в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 21 | Аксаковский с/с, с. Аксаково | 1000 | 600 | 2003г. |
| 2. | 22 | Аксаковский с/с, с. Кивацкое | 1000 | 600 | 2003г. |

Кроме  этой  информации,  есть  сведения  о  расположени  старых  заброшенных  скотомогильниках   около  сёл Алексеевка  и  Б.Алпаево.

На территории сельского  поселения  должен  быть  спроектирован  и  построен   скотомогильник с биологическими камерами для утилизации биологических отходов.  Место  для  его  размещения  определено  генпланом  в  северо-восточной  части  сельского  поселения (севернее  дороги  на  с. Б. Алпаево.

Биологическими отходами являются:

- трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных;

- абортированные и мертворожденные плоды;

- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо- и  рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах;

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

Места, отведенные для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям. Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно – эпидемиологического.

В исключительных случаях, при массовой гибели животных от стихийного бедствия и невозможности их транспортировки для утилизации, сжигания или обеззараживания в биотермических ямах, допускается захоронение трупов в землю только по решению Главного государственного ветеринарного инспектора Оренбургской  области,  (согласно п. 1.7.2 ч.1 Правила «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» от 04.12.1995г. № 13-7-2/469 ).

Биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями:

- сибирской язвы, эмфизематозного карбункула, чумы крупного рогатого скота, чумы верблюдов, бешенства, туляремии, столбняка, злокачественного отека, катаральной лихорадки крупного рогатого скота и овец, африканской чумы свиней, ботулизма, сапа, эпизоотического лимфангоита, мелиоидоза (ложного сапа), миксоматоза, геморрагической болезни кроликов, чумы птиц, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках;

В  случае обнаружения  трупов  животных  от  болезней энцефалопатии, скрепи, аденоматоза, висна маэди, перерабатывают на мясокостную муку. В случае невозможности переработки они подлежат сжиганию;

При  обнаружении   болезней, ранее не регистрировавшихся на территории России, трупы   сжигают.

Запрещается сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» предусматриваются санитарно-защитные зоны (далее СЗЗ):

- п 7.1.12-классификации-скотомогильники с захоронением в ямах относятся к первому классу-размер СЗЗ 1000 м.

Предложения по строительству и реконструкции систем водоснабжения, водоотведения и санитарной очистке:

- Разработка проектов зон санитарной охраны питьевых водоисточников и водопроводных сооружений;

- Строительство станций водоподготовки, в том числе обеззараживания, на водопроводах, учитывая превышение показателей санитарно-химического состава питьевой воды;

- Строительство поливочных водопроводов с целью снижения использования подземных вод питьевого качества на полив садово-огородных культур;

- Создание производственно-эксплуатационных баз для квалифицированной эксплуатации систем централизованного водоснабжения и водоотведения;

- Строительство канализационных очистных сооружений в с. Кивацкое (включая  стоки с. Аксаково); в с. Алексеевка; в с. Б. Алпаево.

- Разработка проектов обустройства полигонов и свалок ТБО с оформлением разрешительных документов (санитарно-эпидемиологических заключений, лицензий на деятельность по обращению с отходами и лимитов на их размещение).

## 8. 2. Теплоснабжение

Теплоснабжение общественных и производственных зданий производится от миникотельных. Всего в МО Аксаковский  сельсовет   установлено 3 котельных. В основном это административные здания, школы, больницы, дома культуры и т.д. Общая протяженность тепловых сетей минимальная.

Характеристика источников теплоснабжения ( пунктов теплоснабжения) по Аксаковский сельсовет

| № п/п . | Местоположение котельных | Тип котлов | Кол-во кот-лов (шт.) | Год ввода в эксплуата-цию | % износа котлов | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Админ.района |  |  |  |  |  |
| 1 | С.Аксаково | КС-ТГ-31,5 | 2 | 2006 | 12 | газ |
| 2 | С.Алексеевка | Тайга | 1 | 2000 | 87 | газ |
| 3 | С.Б.Алпаево | АОГВ-11,6 | 1 | 2000 | 87 | газ |

Для теплоснабжения индивидуальной жилой застройки используются газовые котлы работающие на природном газе.

Для теплоснабжения мелких сельскохозяйственных потребителей целесообразно использовать индивидуальные котельные малой мощности на газовом топливе.

## 8.3. Газоснабжение

Газоснабжение МО Аксаковский  сельсовет  осуществляется  из единой системы  газоснабжения   Бугурусланского района  природным газом от магистральных газопроводов с разветвлениями межпоселкового газопровода с/д до 1.2 МПа, межпоселкового газопровода в/д1 категории (до 1,2 МПа) и межпоселкового газопровода в/д 2 категории (до 0,6 МПа)

По территории МО Аксаковский  сельсовет проходит  магистральный газопровод   отМГ Похвистнево Ду 500 протяженностью 7 км  с газопроводом - отводом на ГРС - 50, Ду200 мм, I класс (Р 45 кг/см2).

От  ГРС «Аксаковская» снабжаются   сёла  сельсовета  и  населённые  пункты  сосетних муниципальных  образований (с. Русская Бокла, с. Большедорожное).

Схема газоснабжения Бугурусланского района.

МО аксаковский  сельсовет  обеспечен объектами газоснабжения, сельские населенные пункты  подключены к системе газоснабжения района и  газифицированы природным газом на  98 %.

## 8.4.  Электроснабжение.

1. Электроснабжение населенных пунктов, входящих в состав МО
Аксаковский сельсовет осуществляется от подстанций ПС 35/10 Кв «Родина».

ПС 35/10 кВ «Родина», расположена в с. Аксакове. Установленная мощность трансформаторов на подстанции составляет 8,0 МВА. Загрузка трансформаторов составляет 14 %. Подстанция запитана отпайкой от ВЛ-35 кВ «Северная-Новокудрино». Электроснабжение населенных пунктов: с.Аксаково, с.М.Алпаево, с.Б.Алпаево, с.Алексеевка, с.Кивацкое,  - осуществляется по ВЛ-10 кВ.

Протяженность всех электрических сетей по МО Аксаковский  сельсовет составляет  67,8 км.,  количество трансформаторных подстанций  в  сёлах  сельсовета  10(6)/0,4 кВ - 29 шт. Общая  мощность  подстанций 3178 кВА, загруженность 50%.

## 8.5.  Средства связи и информатизация.

В структуре услуг связи наибольший удельный вес приходится на услуги местной телефонной связи 54,2 %. Удельный вес услуг подвижной связи, невелик - 1 %, однако данный вид связи наиболее динамично развивался в 2013 году (112,0 % к 2012 г.).

По оценке 2009 г., а также в прогнозируемом периоде, наибольший темп роста будет приходиться на услуги подвижной связи, как наиболее технологичной и удобной для пользователей, а также за счет внедрения новых услуг, сопутствующих подвижной связи. В то же время рост объемов услуг почтовой и междугородной телефонной связи незначителен.

Плотность телефонных аппаратов фиксированной электросвязи по оценке 2012г. составит 34 ед./100 чел. К концу прогнозируемого периода данный показатель составит 40 ед./100 чел.

Количество абонентов, подключенных к сетям подвижной связи, растет высокими темпами, около 120 % ежегодно в течение 2009 и 2010 гг., в дальнейшем данный рост замедлится до 116-118 % в 2011 г. и 111-113 % в 2012 гг.

Количество почтовых ящиков на 1000 чел. населения на протяжении всего прогнозируемого периода ежегодно увеличивается небольшими темпами за счет снижения численности населения.

Наличие персональных компьютеров в 2009 г. составит 132 ед. и будет расти следующими темпами 106,1-108,3 % в 2013 г.; 109,3-111,9 % в 2015 г.

Количество персональных компьютеров, подключенных к сети Интернет в 2009 г. составит 100 шт. и в течение прогнозируемого периода увеличится до 110-115 в 2013 г., 126-135 шт. в 2014 г. и 147-162 шт. в 2015 г.

Схема СТС Бугурусланского района

# 9.  ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС) И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ

## 9.1. Атмосферный воздух

Загрязнение атмосферного воздуха имеет важное санитарно-гигиеническое значение, так как оказывает свое неблагоприятное воздействие на всех жителей  территории. Степень его загрязнения зависит от различных  факторов и условий: количества выбросов вредных веществ, их химического состава, климатографических условий, рельефа местности и т.д. Согласно Госдокладу «О санитарно-эпидемиологической обстановке и состоянии здоровья населения в Бугурусланском  районе в 2012 году» на территории района сложилась умеренно благоприятная ситуация с состоянием воздушной среды.

В населенных пунктах МО  Аксаковский  сельсовет  основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются  печи и котлы отопления жилых домов  и организаций,  в связи с тем, что в качестве топлива используется газ – опасность загрязнения воздуха значительно снижена. К числу  приоритетных загрязнителей атмосферного воздуха, определяющими  санитарно-эпидемиологическую ситуацию в населенных пунктах района, являются: взвешенные вещества, оксид углерода, формальдегид.

Для создания барьера между территорией группы предприятий и территорией жилой застройки в с. Аксаково на схеме зон  с  особыми  условиями  использования настоящего генплана МО  Аксаковский  сельсовет нанесены санитарно-защитные зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Таблица

Размеры санитарно-защитных зон от источников загрязнения атмосферы

| № п/п | Наименование объекта | Класс опасности объекта | Санитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КФХ | III | 300 |
| 2 | Рыбное хозяйство | III | 300 |
| 3 | Скотомогильник (земляная яма) | I | 1000 |
| 4 | Газохранилище | II | 500 |
| 5 | Полигон ТБО | I | 500 |
| 6 | Электроподстанция | III | 300 |
| 7 | Очистные сооружения (поля фильтрации) | I | 500 |

*- Информации о наличии разработанных проектов санитарно-защитных зон для предприятий, сооружений и других объектов на  территории МО  Аксаковский  сельсовет, - нет.

На территории МО  Аксаковский  сельсовет в зоне жилой застройки  проведены исследования атмосферного воздуха,  превышение ПДК загрязняющих веществ зарегистрировано не было, что позволяет сделать вывод об удовлетворительном состоянии воздуха.

На территории района отсутствуют автомобильные дороги  с интенсивным транспортным потоком. В связи с этим автотранспорт как источник загрязнения воздушной среды в населенных пунктах района не имеет большого значения. Однако, оптимистичный прогноз на 20-40 лет  по поводу влияния автомобильного транспорта на качество атмосферного воздуха сделать трудно. Положение усугубляется в связи с ежегодным существенным увеличением количества передвижных источников, а именно автомобильного транспорта и  ожидаемыми  потоками  туристических  поездок.

Выбросы отработанных газов автомобилей представляют собой сложную смесь, в состав которой входят около 200 компонентов. Среди них основную часть составляют: оксид углерода, диоксид серы, углеводороды (летучие органические соединения), оксиды азота, сажа, формальдегид, соединения свинца, бенз(а)пирен.

Выбросы от автотранспорта по Бугурусланскому району представлены в таблице № 9.2.

Таблица № 9.2.

Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников по Бугурусланскому району, 2012 год, тыс.тонн.

| Тип АТС | Количество АТС, ед. | SO2 | NOx | VOC (ЛОС)2 | СО | РМ (сажа) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легковые, всего | 22194 | 0,033 | 1,065 | 0,888 | 3,968 | - | 5,954 |
| Грузовые, в том числе: | 3879 | 0,093 | 1,178 | 0,389 | 3,422 | 0,035 | 5,117 |
| на бензине | 1940 | 0,013 | 0,421 | 0,299 | 3,212 | - | 3,945 |
| на диз.топливе | 1939 | 0,08 | 0,757 | 0,09 | 0,21 | 0,035 | 1,172 |
| Автобусы, в том числе: | 692 | 0,023 | 0,304 | 0,083 | 0,758 | 0,009 | 1,177 |
| на бензине | 346 | 0,003 | 0,109 | 0,061 | 0,694 | - | 0,867 |
| на диз.топливе | 346 | 0,02 | 0,195 | 0,022 | 0,064 | 0,009 | 0,31 |
| Итого от автотранспорта | 26765 | 0,149 | 2,547 | 1,36 | 8,148 | 0,044 | 12,248 |

## 9.2. Качество поверхностных вод

Большая часть водоемов, расположенных на территории района подвергаются интенсивному антропогенному воздействию. Решение проблемы загрязнения рек становится важнейшей задачей в области надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания.

По территории МО Аксаковский сельсовет Бугурусланского района протекают реки, ручьи и озера:

Таблица

| № | Наименование водотока | Наименование водотока, притоком которого является | Порядок притока основной реки | Протяженность, км | Притоки длинной менее 10 км | Водоохранная зона, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Количество, шт | Общая протяженность, км |  |
|  | Р. Большая Бугурусланка | р. Мочегай | III | 58 | 12 | 36 | 200 |
|  | Р. Кармалка | Р. Большая Бугурусланка | IV | 18 | - | - | 100 |
|  | Р. Малая Бугурусланка | Р. Большая Бугурусланка | IV | 13 | 3 | 4 | 100 |
|  | Озера |  |  |  |  |  | 50 |

Из-за  снижения  показателей  в  сельском  хозяйстве по  применению  удобрений, уменьшилось количество загрязняющих веществ, попадающих в водоемы с дождевыми, паводковыми  водами, содержащими смывы  удобрений, пестицидов с полей,  территорий животноводческих  ферм.

Летние лагеря крупного рогатого скота расположены  по берегам рек с организацией водопоя скота из рек, выпас скота проводится по берегам рек, при этом также происходит  загрязнение рек с возможным инфицированием  воды антропо-зоонозными инфекциями. На территории МО Аксаковский сельсовет загрязнение водоемов  по санитарно-химическим и микробиологическим показателям с превышением нормативов в 5 и более раз не регистрировалось.

## 9.3. Качество питьевых вод

Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве является одной из главных социально-гигиенических проблем.

Качество воды характеризуется следующими данными: при исследовании воды из скважин в 2009г. все пробы отвечали гигиеническим требованиям  по микробиологическим показателям,  по санитарно-химическим показателям  2,9%   от числа исследованных проб не отвечало нормативам (высокая природная общая жесткость воды).

Производственный лабораторный контроль проводится на 15 водопроводах из 33. Преобладающими  показателями  неудовлетворительного  качества  воды  являются:  высокий  уровень  жесткости,  минерализации, сухого  остатка может  оказать  неблагоприятное  влияние  на  здоровье  населения.

Качество  питьевой  воды  из  водопроводной сети  района  ежегодно  не  отвечало  требованиям  СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем  питьевого водоснабжения. Контроль качества» по микробиологическим показателям с 2005-2007гг от  3,9% до 6,5%, в 2008г. этот показатель равен нулю, а в 2009г достиг 0,6%.  Общий  износ водопроводных сетей и сооружений   района  составляет  60%. Большинство  сельских  водопроводов  эксплуатируются  в неудовлетворительном санитарном  состоянии,  ежегодно  происходит  около  80  аварий  на  сетях  и  сооружениях.  Содержание  фтора  в воде  низкое (от 0,1  до 0,2 мг/л), это  приводит   к заболеванию  людей  кариесом,  удельный вес населения с этим заболеванием, по данным центральной районной больницы,  составляет  около  90%.

Приведённые данные свидетельствуют о  небольшом росте уровня химического загрязнения  и  снижении микробиологического загрязнения  питьевой воды из числа исследованных проб.   Нарушения в процессе эксплуатации сельских водопроводов, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей и сооружений, низкий уровень производственного контроля приводят к подаче населению воды не соответствующей требованиям санитарных правил.   Состояние подземных источников не соответствует санитарным правилам, в основном из-за отсутствия ограждения зоны санитарной охраны строгого режима, не удовлетворительного санитарно-технического состояния водопроводных сетей и водозаборных сооружений.

Достаточно большое количество населения МО Аксаковский сельсовет используют  воду из  колодцев. К основным факторам, обуславливающим низкое качество воды нецентрализованных источников питьевого водоснабжения (общественных колодцев), следует отнести:

-неудовлетворительное санитарно-техническое состояние из-за несвоевременного проведения ремонта срубов, оснащения колодцев.

-слабая защищенность водоносных горизонтов от загрязнения с поверхности территорий.

-отсутствие должной зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

- отсутствие  персонала, своевременного технического ремонта, чистки и обеззараживания колодцев.

По данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Оренбургской области в 2008 году» уровень суммарного загрязнения атмосферного воздуха и питьевой воды для Бугурусланского района составил 5,73 (Квоздух=5,43; Квода=0,3), что свидетельствует о высоком уровне антропогенной нагрузки. Многочисленными исследованиями установлено, что антропогенное загрязнение питьевой воды, наряду с другими факторами окружающей среды, является интенсивным фактором воздействия на состояние здоровья человека.

## 9.4. Источники загрязнения почв

Приоритетными определяемыми в почве веществами, для которых разработаны нормативы, являются свинец, медь, никель и цинк.

Источниками загрязнения почв являются промышленные предприятия (утечки нефтепродуктов в процессе эксплуатации и транспортирования нефти и др.), объекты сельскохозяйственной деятельности (орошение пестицидами, гербицидами, складирование навоза, утечки топлива при работе сельхозтехники и др.), складирование отходов, сброс неочищенных канализационных вод на рельеф и т.д.

В  течение  2009г.  в испытательном лабораторном центре Бугурусланского филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» исследовано 632 проб почвы  из них 6 (0,9%) проб не соответствуют гигиеническим нормативам: 171 проба на санитарно-химический показатель (тяжелые  металлы, кадмий) - все   соответствуют  гигиеническим нормативам, 201 проба на микробиологические показатели - 3 (1,5%) не соответствуют гигиеническим нормативам, 202 пробы на паразитологические показатели - 3 (1,5%) не соответствуют гигиеническим нормативам и 58 проб на радиоактивные  вещества - все   соответствуют  гигиеническим нормативам.

## 9.5. Санитарная очистка населенных мест

На территории МО Аксаковсий сельсовет одним из важнейших вопросов является проблема санитарной очистки населенных мест и утилизации ТБО.

Многие вопросы по улучшению санитарного состояния территорий населенных мест не решаются.

Основная часть полигонов и свалок ТБО в населенных пунктах  не отвечает требованиям санитарных правил – СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», в местах складирования и захоронения отходов допускаются нарушения экологических и санитарных требований:

- отходы складываются навалом, не изолируются слоем грунта, происходит загрязнение участков земли, прилегающих к  дорогам на свалку;

-  не проводились геологические и гидрогеологические изыскания, размещение свалок проводилось без проектов;

На территориях сельских администраций имеются самовольно созданные свалки, которые эксплуатируются без разрешений, выданных специально уполномоченными органами, без оформления санитарно-эпидемиологического заключения.

Вывоз бытовых и пищевых отходов осуществляется специализированным автотранспортом (контейнерная система) на свалки. Сельскохозяйственные отходы (навоз) складируются на территории ферм и практически не вывозятся. Биологические отходы вывозятся на скотомогильники, большинство из которых не отвечают ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Сложившаяся на территории  МО Аксаковсий сельсовет ситуация по образованию, использованию и захоронению отходов производства и потребления продолжает оставаться в числе актуальных, так как они являются основными источниками загрязнения почвы на территории района.

Состояние системы утилизации, переработки и захоронения промышленных отходов и ТБО обостряют неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку не только в сельсовете, но и в целом по  району

10. Охрана окружающей среды

Для обеспечения устойчивого и безопасного развития МО Аксаковсий сельсовет в соответствии со статьей 42 Конституции Российской Федерации, которая гласит, что граждане России имеют право на благоприятную окружающую среду, необходимо решение целого ряда проблем в сфере экологии. Настоящим проектом генплана МО Аксаковский сельсовет предусмотрены природоохранные мероприятия для защиты атмосферного воздуха, водных объектов, почв и др.

Одним из самых эффективных средств оптимизации природопользования являются штрафы. Размеры штрафов должны быть такими, чтобы они сделали невыгодным нарушение норм природопользования. Выплата штрафов не должна освобождать виновных от обязанностей по ликвидации последствий допущенных ими нарушений. Помимо штрафных санкций за сверхнормативное загрязнение почв, вод и атмосферного воздуха, необходимо внедрить повышенные платы и штрафы за все виды ущерба: затопление и подтопление территорий, прилегающих к дорогам и другим водоподпорным сооружениям, механическое разрушение растительности и почв, лесные пожары, браконьерство и др.

В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического состояния территории МО Аксаковсий сельсовет законодательством РФ предусмотрено устанавливать  водоохранные зоны, зоны санитарной охраны объектов питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны, охранные зоны вокруг объектов, требующих особого внимания (см. раздел «Зоны с особыми условиями использования»).

### 10.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

На территории МО Аксаковсий сельсовет выявлены случаи несоответствия установленным российским законодательством законам, правилам и нормам (таблица № 9.4.).

Таблица

Перечень населенных пунктов МО Аксаковский сельсовет в которых выявлены несоответствия СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

|  | Муниципальное образование | Населенный пункт | Наименование объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нарушение п.5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03* |
| 2 | Аксаковский сельсовет | с.Аксаково | Скотомогильник, |

* - согласно п.5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", в СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, т.е. территории санитарно-защитных зон нельзя рассматривать как территорию, пригодную для строительства новых жилых кварталов.

** - согласно п. 5.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Скотомогильник в с.Аксаково,  как  объект (источник загрязнения ) подлежит ликвидации, и рекультивации земли, (территориальные ресурсы для размещения нового  скотомогитьника  определены генпланами поселений).

Основные направления воздухоохранных мероприятий для действующих производств включают технологические и специальные мероприятия, направленные на сокращение объемов выбросов и снижение их приземных концентраций.    При отсутствии разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также при нарушении условий, предусмотренных данными разрешениями, выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух должны быть ограничены, приостановлены или прекращены в порядке, определенном Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2002 года №847.

На  территории  МО Аксаковский сельсовет  предприятий с технологическими  выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный  воздух, - нет.

Генпланом  рекомендуется максимально озеленять СЗЗ с организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений существующую  группу  предприятий  сельского  хозяйства  на территории с. Аксаково, со стороны жилой застройки. Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и III класса - не менее 50%.

В соответствии со статьей 45 ФЗ «Об охране окружающей среды» юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию автомобильных транспортных средств, обязаны соблюдать нормативы допустимых выбросов веществ, а также принимать меры по обезвреживанию загрязняющих веществ, в том числе их нейтрализации, снижению уровня шума и иного негативного воздействия на окружающую среду.

Экологические требования к автотранспорту, в первую очередь, включают его соответствие или несоответствие техническим нормативам выбросов вредных веществ в атмосферу, установленных соответствующими стандартами. Транспортные средства, выбросы которых оказывают вредное воздействие на атмосферный воздух, подлежат регулярной проверке на соответствие таких выбросов техническим нормативам выбросов.

Положение «Об ограничении, приостановлении или прекращении выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на атмосферный воздух», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2002 года N 847 гласит: если в ходе регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на соответствие осуществляемых ими выбросов техническим нормативам установлено превышение технических нормативов, эксплуатация указанных средств запрещается в соответствии со статьей 17 Федерального закона "Об охране атмосферного воздуха".

### 10.2. Мероприятия  ро  охране поверхностных  вод.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006г №74–ФЗ установлены  водоохранные зоны для малых рек, ручьев и озер МО Аксаковсий сельсовет  в размере 50м, 100м и 200м.

В границах водоохранных  зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В целях защиты водоемов и водотоков от загрязнения рекомендуется строго соблюдать перечисленные требования.

Согласно Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 (от 01 июня 2002 г.) установлены зоны санитарной охраны подземных водозаборов (первый пояс – 50м.), где запрещается:

а)    применение удобрений и ядохимикатов;

б) размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

С целью обеспечения населения качественной питьевой водой для источников подземного водоснабжения (водозаборов) необходимо разработать проекты организации зон санитарной охраны с определением границ составляющих их поясов и разработать комплекс необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

На сегодняшний день в зонах санитарной охраны ряда водозаборных скважин расположены жилые и хозяйственно-бытовые здания, что противоречит п.3.2.1.2. Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Скважины, содержащиеся в ненадлежащем состоянии, подлежат консервации. Выбор нового участка под бурение скважин и их эксплуатация должны производиться строго в соответствии с уже упоминавшемся СанПиН 2.1.4.1110-02.

Для предотвращения сброса загрязненных сточных вод на рельеф и в открытые водоемы необходимо организовать единую централизованную канализацию с отводом сточных вод на очистные сооружения. Дома, расположенные в водоохранной зоне подлежат канализованию в первую очередь. Схема канализации должна определяться рельефом местности, местоположением канализуемых объектов. Также рекомендуется организовать поверхностный сток, систему ливневой канализации.

Учитывая отсутствие в сельсовете действующих сооружений для очистки сточных вод, следует спроектировать, построить и ввести в эксплуатацию в наикротчайшие сроки систему очистных сооружений полной биологической очистки.

Ликвидация сброса неочищенных стоков на рельеф за счет строительства новых очистных сооружений позволит не только привести ситуацию в соответствие законам (Водный Кодекс РФ, ст. 60, п.6, в котором говорится, что сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке и обезвреживанию, осуществлять запрещается), но  и предотвратить загрязнение почв, грунтовых и поверхностных вод.

В свою очередь, производственные стоки при необходимости перед сбросом в общую канализацию должны подвергаться предварительной очистке с доведением содержания вредных веществ до предельно допустимых концентраций.

В целях рационального использования и охраны поверхностных вод предприятия-водопользователи должны обеспечить:

- экономное и рациональное использование водных ресурсов;

- наличие лицензии и договора на пользование водным объектом и соблюдение их условий;

- предотвращение и устранение загрязнения поверхностных вод;

- содержание в исправном состоянии очистных, гидротехнических и других водохозяйственных сооружений и технических устройств;

- наличие контрольно-измерительной аппаратуры по определению качества забираемой и сбрасываемой в водный объект воды и соблюдение сроков ее государственной аттестации;

- организацию учета забираемых, используемых и сбрасываемых вод, количества загрязняющих веществ в них, а также систематические наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами;

- соблюдение установленных лимитов забора воды и сброса сточных вод;

- разработку инженерных мероприятий по предотвращению аварийных сбросов неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод, по обеспечению экологически безопасной эксплуатации водозаборных сооружений и водных объектов;

- соблюдение установленного режима использования водоохранных зон;

- разработку плана мероприятий на случай возможного экстремального загрязнения водного объекта.

В процессе хозяйственной деятельности запрещается сбрасывать в водные объекты сточные (возвратные) воды:

содержащие вещества или продукты трансформации веществ в воде, для которых не установлены ПДК или ОДУ, а также вещества, для которых отсутствуют методы аналитического контроля, за исключением тех веществ, что содержатся в воде водного объекта;

которые с учетом их состава и местных условий могут быть направлены в системы оборотного водоснабжения для повторного использования или для других целей;

оказывающие токсическое действие, по результатам биотестирования, на живые организмы;

дождевые и талые воды, отводимые с территорий промышленных площадок, не прошедшие очистку до установленных требований;

в пределах первого и второго поясов зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, в местах массового скопления рыб;

содержащие возбудителей инфекционных заболеваний, а также содержащие вещества, концентрации которых превышают ПДК и их фоновые значения в водном объекте, если для них не установлены нормы предельно допустимого сброса (ПДС), указанные в разрешении на сброс сточных вод.

Нарушение требований по охране и рациональному использованию водных объектов должно вести за собой ограничение, приостановление или запрещение эксплуатации хозяйственных и других объектов, влияющих на состояние подземных вод и поверхностных водных объектов.

### 10.3. Мероприятия по охране почв

Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основными профилактическими мероприятиями на почвах, загрязненными тяжелыми металлами, являются:

- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;

- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.);

- возделывание технических культур;

- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами, которые связывают тяжелые металлы и переводят их в соединения, недоступные для растений;

- стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.

- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.

Кроме того, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения, особенно среди владельцев колхозно-фермерских хозяйств.

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов различного назначения;

-складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов.

Так, рекультивации подлежат территории всех несанкционированных свалок и полигонов ТБО, которые запланировано закрыть (переполненные свалки и те, которые имеют грубые нарушения СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»), а также земельные участки отработанных месторождений полезных ископаемых. Использование территорий рекультивируемых полигонов ТБО под капитальное строительство не допускается.

На сегодняшний день известно, что стоки ряда населенных пунктов сбрасываются на рельеф без очистки, следовательно, эта территория после строительства и ввода в эксплуатацию системы очистных сооружений также подлежит рекультивации. Согласно ст.67 Водного Кодекса РФ на территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения  специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается.

Итак, следует усилить контроль за реализацией мероприятий по охране почвы, усилить лабораторный контроль за почвой в зоне производства  растениеводческой  продукции, в  зоне  влияния    промышленных предприятий,  на  автодорогах, в селитебной зоне,  ужесточить требовательность к нарушителям Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и санитарных правил в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.

### 10.5. Предложения по санитарной очистке населенных мест

Объектами санитарной очистки и уборки на территории МО Аксаковсий сельсовет Бугурусланского района являются территории домовладений, уличные проезды населенных пунктов, парки, скверы общественного пользования и отдыха, объекты культурного назначения, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

Организация системы современной санитарной очистки поселений включает: сбор и удаление ТБО, сбор и вывоз жидких отходов из неканализованных зданий, уборка территории от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Сбор и удаление ТБО

Организация сбора и транспортировки бытовых отходов на территории каждого населенного пункта МО Аксаковсий сельсовет Бугурусланского района входит в полномочия соответствующих администраций (ст.7, №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. (с изм. от 05.02.2007г.).

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов для неблагоустроенных жилых домов составляет 450кг/год (1,5 куб.м/год).

Систему сбора и удаления твердых бытовых отходов с территории населенных пунктов МО Аксаковсий сельсовет Бугурусланского района рекомендуется производить по следующей схеме:

1) На территории одноэтажной застройки рекомендуется организовать проезд спецавтотранспорта по утвержденному маршруту и расписанию с небольшими остановками в определенных местах (перекрестках) с целью сбора бытовых отходов у населения в мусоросборниках одноразового использования (бумажные, картонные, полиэтиленовые мешки). Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

2) Для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры, с последующей перегрузкой в мусоровоз. Система несменяемых сборников отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности.

3) Для крупногабаритных отходов устанавливать бункеры-накопители на площадке с твердым покрытием в непосредственной близости от дороги.

Для контейнеров должны выделяться специальные площади на территориях домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и другого назначения, которые должны быть заасфальтированы и освещены, иметь устройства для стока воды, удобны для подъезда транспорта и подхода жителей. Места размещения контейнеров должны быть намечены с учетом соблюдения расстояния до окон жилых и общественных зданий не менее 20м и не более 100м соответственно.

Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, следует согласовывать с районным архитектором и районной санэпидстанцией.

Срок хранения ТБО в холодное время (при температуре -5 и ниже) составляет не более 3 суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5) не более одних суток (ежедневный вывоз). Пищевые отходы летом вывозятся ежедневно, а при минусовой температуре через день (СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»).

Согласно Концепции обращения с твердыми бытовыми отходами в России (РОССТРОЙ РФ 1999года), политика в сфере управления бытовыми отходами главным образом должна быть ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования, т.е. предусматривается внедрение максимального использования селективного сбора ТБО и пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

Сбор и вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений

Жидкие отходы из неканализованных домовладений вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Неканализованные уборные и выгребные ямы следует дезинфицировать растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорид натрия (3-5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%). Время контакта не менее 2 мин. согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

Уборка территории и мытье усовершенствованных покрытий

Необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Механизированная уборка территорий является одной из важных и сложных задач охраны окружающей среды. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отхода и смета на полигон.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на снеговой свалке, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение снега на снегосвалке. Территория снеговой свалки должна быть обустроена в соответствии с современными требованиями – предусматривается площадка с водопроницаемым основанием, обвалованная по периметру.

### 10.5. Охрана окружающей среды при обращении с отходами

Основными направлениями в решении проблем управления отходами в МО Аксаковсий сельсовет являются:

- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- проведение рекультивации существующих мест складирования и утилизации твердых бытовых и биологических отходов;

- строительство новых полигонов ТБО и новых скотомогильников, оборудованных биологическими камерами, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и требованиями;

- оптимальная эксплуатация существующих и вновь введенных полигонов ТБО с учетом последующей рекультивации территорий.

Старые и заполненные скотомогильники подлежат консервации.

Проектом СТП Оренбургской области на территории Бугурусланского района, на северо-восток от города Бугуруслан, к 2015 году запланировано строительство мусороперерабатывающего завода с установками по сортировке утильной фракции, а также строительство нового полигона для захоронения не утилизируемой части отходов.

В соответствии со статьей 11 федерального закона «Об отходах производства и потребления» индивидуальные предприниматели и юридические лица при эксплуатации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанных с обращением с отходами, обязаны:

- соблюдать экологические требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды;

- разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов в целях уменьшения количества их образования;

- внедрять малоотходные технологии на основе научно-технических достижений;

- проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения;

- проводить мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях объектов размещения отходов;

- предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в области обращения с отходами;

- соблюдать требования предупреждения аварий, связанных с обращением с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации.

Реализация представленного комплекса мер планировочного и организационного характера позволит восстановить экологическое равновесие и улучшить санитарные и экологические параметры окружающей среды МО Аксаковсий сельсовет Бугурусланского района.

# 11. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС .

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

## 11.1. Основные факторы возникновения ЧС природного  характера

Природные опасности обусловлены географическими и климатическими особенностями региона.

Источники природных опасностей в МО Аксаковсий сельсовет:

Геологические явления:

- Береговые оползни, обвалы;

Гидрологические явления:

- дождевой паводок;

- весеннее половодье;

- русловая эрозия.

Метеорологические явления:

- град, гололёд,

- сильные снегопады с заносами, морозы, метели,

- жара,

- сильные ветры,

- пыльные бури.

Агрометеорологические явления:

- засуха почвенная и атмосферная,

- суховеи,

- весенние и летние заморозки,

- природные пожары (степные).

Геофизические явления:

землетрясения.

Территория Бугурусланского района как и вся Оренбургская область согласно районированию Российской Федерации отнесена к шестибальной зоне сейсмичности. Сейсмичность обусловлена естественной и техногенной сейсмичностью. Техногенная сейсмичность вызвана интенсивной хозяйственной деятельностью в земных недрах, которая нарушает естественные геодинамические процессы, создавая локальные очаги аномально высоких напряжений в земной коре. Эти очаги могут и часто провоцируют землетрясения, снимающие естественную и геодинамическую напряженность в осадочных породах и кристаллическом фундаменте.

Таблица

Основные показатели рисков природных ЧС

| Виды природных опасных явлений | Показатели |
| --- | --- |
|  | Масштабность ЧС | Уровень риска |
| Землетрясение | Муниципальная, межмуниципальная | малоопасный |
| Экстремальные температуры воздуха | Муниципальная, межмуниципальная | высокая t0С – высокий, низкая t0С – средний |
| Сильные метели | Муниципальная, межмуниципальная | высокий |
| Мелководье рек | Муниципальная, межмуниципальная | высокий |
| Сильный град | Муниципальная, межмуниципальная | умеренно высокий |
| Гололедно-изморозевые явления | Локальная, муниципальная | высокий |
| Ураганы, бури, смерчи | Муниципальная, межмуниципальная | средний |
| Природные пожары | Муниципальная, межмуниципальная | средний |
| Высокий уровень воды | Муниципальная, межмуниципальная | умеренно опасный |

11.2. Основные факторы возникновения ЧС природного  характера

Основными источниками техногенного воздействия являются промышленные потенциально опасные объекты и транспорт, объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и агропромышленного комплекса.

Рис. Источники опасностей промышленности и транспорта

Рис.  Источники опасностей жилищно-коммунальной среды

Рис  Источники опасностей агропромышленного комплекса

ЧС техногенного характера, возникновение которых  возможно на территории  МО  Аксаковский сельсовет  Бугурусланского района:

Аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства (водопроводные сети, сети канализации, очистные сооружения сточных вод, полигоны ТБО, водохранилища, очистные сооружения питьевой воды;  тепловые сети, водозаборные сооружения и т.д.).

Водоснабжение.

Наиболее часты аварии на разводящих сетях, насосных станциях, напорных башнях. Водозаборы, очистные сооружения, резервуары с чистой водой повреждаются реже.

Канализация.

Чаще всего аварии происходят на коллекторах, канализационных сетях. При их разрушении фекальные воды попадают в водопровод, что приводит к различным инфекционным и другим заболеваниям. При аварии на станции перекачки, происходит переполнение резервуара сточной жидкостью, подъем ее уровня и излив наружу.

Газоснабжение.

Особую опасность на сегодня представляют разрушения и разрывы на газопроводах, в разводящих сетях жилых домов и промышленных предприятий. Аварии на компрессорных и газорегуляторных станциях, газгольдерах.

Теплоснабжение.

Аварии на теплотрассах, в котельных и разводящих сетях. Прорыв любой теплотрассы - большая беда, а случается она, большей частью, в самые морозные дни, когда увеличиваются давление и температура воды.

Аварии на транспорте.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:

нарушение правил дорожного движения;

неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

недостаточное освещение дорог;

качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

Аварии на электросистемах (высоковольтные линии электропередач, электроподстанции)

Почти при всех стихийных бедствиях- землетрясениях, наводнениях, оползнях, селях, снежных лавинах, ураганах, бурях - страдают воздушные линии электропередачи, реже здания и сооружения трансформаторных станций и распределительных пунктов. При обрыве проводов почти всегда происходят короткие замыкания, а они, в свою очередь, приводят к пожарам. Отсутствие электроснабжения создает чрезвычайную ситуацию на многих предприятиях.

Аварии на гидродинамических объектах.

Гидродинамически опасный объект – сооружение или естественное образование, создающее разницу уровней воды до и после него. К ним относятся гидротехнические сооружения напорного типа и естественные плотины, (в МО Аксаковсий сельсовет - Аксаковский пруд). Особенностью таких сооружений является возникновение, при разрушении, волны прорыва с образованием прорывного паводка, зон катастрофического затопления повлекшие смыв плодородных почв или отложение наносов на обширных территориях.

Радиационная опасность.

Риск возникновения радиационной опасности отсутствует, т.к. на территории района отсутствуют радиационноопасные  объекты.

Аварии на трубопроводном транспорте

Территория МО Аксаковсий сельсовет Бугурусланского района отличается наличием магистрального трубопроводного транспорта. По территории МО Аксаковсий сельсовет проходят магистральные трубопроводы нефти, газа и продуктов их переработки.

Потенциально опасные производственные объекты:

- газораспределительные станции (ГРС) № 8, № 50 ( ОАО «Газпром»);

- магистральный газопровод – отвод к ГРС–50, Ду 200 мм, протяженность 5,8 км (ОАО «Газпром»);

Основными причинами аварии на трубопроводном транспорте являются нарушения технологического режима, правил монтажа и ремонта оборудования, а также несовершенство конструкций и узлов, отсутствие технологической и производственной дисциплины, низкая квалификация исполнителей и другие.

Чрезвычайные ситуации на трубопроводном транспорте сопровождаются, как правило, выбросом газа,, что приводит к ухудшению экологической обстановки, возникновению пожаров и загрязнению обширных территорий.

Таблица

Обеспечение пожарной безопасности.

Таблица .   Объекты пожарной охраны МО Аксаковский сельсовет

|  | Доброволь пожарная дружина (ДПД), кол-во пож.машин | Пожарн депо, кол-во машин | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| МО Бугурусланский район, в том числе: | 10 | - |  |
| сп.Аксаковский с/с | 1 | - | планируют увеличить до 2-х |

Источники пожарной опасности на территории МО Аксаковсий сельсовет Бугурусланского района могут быть природного  и техногенного характера.

Наиболее вероятными источниками ЧС природного характера считаются пожары лесных, степных и хлебных массивов. Степные и хлебные массивы занимают большие площади. Горючим материалом в них является растительный покров, различного вида травы, хлебные злаки, технические культуры, кустарники, камыш. Все эти материалы воспламеняются от малейшего источника зажигания, особенно при сухой погоде. В летний период показатель горимости как правило составляет 4, 5 класс пожарной опасности.

Пожары в степи и на хлебных массивах развиваются очень быстро, на скорость распространения пожара особенно влияет сила ветра. В засушливую погоду скорость распространения пламени по высоким хлебам и травам достигает 500-600 м/мин.

При низкой и редкой растительности, а также при отсутствии ветра пожары распространяются со скоростью 10-15 м/мин.

Пожар в степи, как правило, обнаруживается поздно, в результате он охватывает большие площади в несколько тысяч гектар.

Слабым звеном в охране лесов от пожаров является недостаточная оснащенность лесхозов противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем, количество которой незначительно увеличивается, а износ значительно растет.

Пожары техногенного характера в основном возникают при авариях на взрывопожароопасных объектах. К числу пожаро- и взрывоопасных объектов (ВПО) относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества: предприятия химической, газовой, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, пищевой, лакокрасочной промышленности, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, газо- и нефте- и продуктопроводы. Чаще всего непосредственными причинами возникновения пожара служат замыкания в электропроводках, утечка газа и его взрыв, неисправность отопительных систем, емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями.

11.3. Основные мероприятия необходимые для обеспечения  пожарной безопасности в МО Аксаковский  сельсовет:

создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, железных и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;

проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

осуществление областного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

учет пожаров и их последствий;

установление особого противопожарного режима.

# 12. Основные технико-экономические показатели генерального плана.

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние ( 2012 г.) | Проектное предложение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь строительства (до 2030 г.) | Расчетный срок (до 2050 г.) |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель сельского совета: |  | 14275 | 14275 | 14275 |
|  | из них населенные пункты: с.Аксаково с.Большое Алпаево с.Малое Алпаево с.Кивацкое с.Алексеевка | Га | 570 1500 800 400 600 1700 | 570 1500 800 400 600 1700 | 570 1500 800 400 600 1700 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилых зон: |  | 263 | 290,6 | 290,6 |
|  | с.Аксаково с.Большое Алпаево с.Малое Алпаево с.Кивацкое с.Алексеевка | Га | 50,4 66,1 17 40,4 89 | 70 68,7 17 40,4 94,5 | 70 68,7 17 40,4 94,5 |
| 1.2 | Общественно-деловых зо |  | 20,22 | 20,22 | 20,22 |
|  | с.Аксаково с.Большое Алпаево с.Малое Алпаево с.Кивацкое с.Алексеевка | Га | 7,7 4,7 1,02 1,1 5,7 | 7,7 4,7 1,02 1,1 5,7 | 7,7 4,7 1,02 1,1 5,7 |
| 1.3 | Промышленно-складских зон: |  | 40,7 | 40,7 | 40,7 |
|  | с.Аксаково с.Большое Алпаево с.Малое Алпаево с.Кивацкое с.Алексеевка | Га | 22,1 13,3 5,3 0 0 | 22,1 13,3 5,3 0 0 | 22,1 13,3 5,3 0 0 |
| 1.4 | Зон инженерной и транспортной инфраструктур: |  | 50 | 50 | 50 |
| 1.4.1 | Инженерной: | Га | 19,75 | 19,75 | 19,75 |
|  | с.Аксаково с.Большое Алпаево с.Малое Алпаево с.Кивацкое с.Алексеевка др. |  | 3,3 3 1,3 4,7 1,25 6,2 | 3,3 3 1,3 4,7 1,25 6,2 | 3,3 3 1,3 4,7 1,25 6,2 |
| 1.4.2 | Транспортной: | Га | 30,26 | 30,26 | 30,26 |
|  | с.Аксаково с.Большое Алпаево с.Малое Алпаево с.Кивацкое с.Алексеевка др. |  | 7,4 6,3 1,0 0,56 12 3 | 7,4 6,3 1,0 0,56 12 3 | 7,4 6,3 1,0 0,56 12 3 |
| 1.5 | Рекреационная зона в | Га | 221 | 244 | 244 |
| 1.5.1 | населенных пунктах: | Га | 166 | 190 | 190 |
|  | с.Аксаково с.Большое Алпаево с.Малое Алпаево с.Кивацкое с.Алексеевка | Га | 65 35,7 4,5 20 40,7 | 73 35,7 4,5 35,5 40,7 | 73 35,7 4,5 35,5 40,7 |
| 1,5,2 | Рекреационная зона вне населенных пунктов | Га | 55 | 55 | 55 |
| 1.6 | Зоны сельскохозяйственного использования | Га | 53 | 53 | 53 |
| 1.6.1 | в населенных пунктах: |  | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
|  | с.Аксаково с.Большое Алпаево с.Малое Алпаево с.Кивацкое с.Алексеевка | Га | 4,7 4,3 2,4 7,1 0 | 4,7 4,3 2,4 7,1 0 | 4,7 4,3 2,4 7,1 0 |
| 1.6.2 | Зоны сельскохозяйственного использования вне населенных пунктов |  | 1150 | 1150 | 1150 |
| 1.8 | Зон специального назначения: | Га | 4,48 | 6,06 | 6,06 |
| 1.8.1 | Кладбища в населенных пунктах: |  | 4,2 | 5,78 | 5,78 |
|  | с.Аксаково с.Большое Алпаево с.Малое Алпаево с.Кивацкое с.Алексеевка | га | 0,87 1 0,35 0,8 1 | 1,37 1,46 0,35 0,8 1,8 | 1,37 1,46 0,35 0,8 1,8 |
| 1.8.2 | -скотомогильники | га | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  | с.Аксаково с.Большое Алпаево с.Малое Алпаево с.Кивацкое с.Алексеевка | га | 0,028 0 0 0 0 | 0,028 0 0 0 0 | 0,028 0 0 0 0 |
| 1.9 | Зон водных объектов в населенных пунктах: | Га | 105,47 | 105,47 | 105,47 |
|  | с.Аксаково с.Большое Алпаево с.Малое Алпаево с.Кивацкое с.Алексеевка | га | 104 0,9 0 0,07 0,5 | 104 0,9 0 0,07 0,5 | 104 0,9 0 0,07 0,5 |
| 1.10 | Зон военных и иных режимных объектов | -- | - | - | - |
| 1.11 | Леса вне населенных пунктов: |  |  |  |  |
| 1.11.1 | Территории памятников природы регионального значения | Га | 3171 | 3171 | 3171 |
| 1.11.2 | Зона природных ландшафтов - земли государственного лесного фонда |  | 2648 | 2648 | 2648 |
| 1.12 | иных зон | -//- | - | - | - |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения в населенных пунктах: | чел. | 1209 | 1220 | 1240 |
|  | с.Аксаково с.Большое Алпаево с.Малое Алпаево с.Кивацкое с.Алексеевка | чел. | 751 275 86 24 73 |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Население моложе трудоспособного возраста в населенных пунктах: |  | 151 |  |  |
|  | с.Аксаково с.Большое Алпаево с.Малое Алпаево с.Кивацкое с.Алексеевка | Чел. | 108 4 0 10 29 |  |  |
| 2.1.2 | Население трудоспособного возраста в населенных пунктах: |  | 617 |  |  |
|  | с.Аксаково с.Большое Алпаево с.Малое Алпаево с.Кивацкое с.Алексеевка | чел. | 391 44 10 34 138 |  |  |
| 2.1.3 | Население старше трудоспособного возраста в населенных пунктах: | чел. | 439 |  |  |
|  | с.Аксаково с.Большое Алпаево с.Малое Алпаево с.Кивацкое с.Алексеевка |  | 249 38 14 31 107 |  |  |
| 2.2 2.2.1 | Дети: от 0 до 6 лет |  | 88 |  |  |
|  | с.Аксаково с.Большое Алпаево с.Малое Алпаево с.Кивацкое с.Алексеевка |  | 57 1 0 7 23 |  |  |
| 2.2.2 | от 7до 15 лет | чел. | 102 |  |  |
|  | с.Аксаково с.Большое Алпаево с.Малое Алпаево с.Кивацкое с.Алексеевка |  | 77 3 0 6 16 |  |  |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 общей площади квартир | 25,87 | 31,11 | 31,11 |
| 3.2 3.2.1 3.2.2 | Из общего жилищного фонда: Одноэтажные Двухэтажные | тыс. м2 общей площади квартир | 25,87 | 31,11 30,8 0,30 | 31,11 30,8 0,30 |
| 3.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | шт | 5 | 7 | 7 |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 58 | 104 | 104 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | мест | 196 | 220 | 220 |
| 4.3 | Больницы | коек | - | - | - |
| 4.4 | Поликлиники, офисы врачей общей практики , ФАП | посещений в смену | 50 | 120 | 200 |
| 4.5 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торговой площ. | 153 | 200 | 300 |
| 4.6 | Общественного питания | мест | 150 | 150 | 150 |
| 4.7 | Клубы,дома культуры | м2 | 200 | 200 | 200 |
| 4.8 4.8.1 | Физкультурно-спортивные сооружения Спортивный зал общего пользования | м2 площади пола | 150 | 150 | 150 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяжённость автодорог в населенных пунктах: с.Аксаково с.Большое Алпаево с.Малое Алпаево с.Кивацкое с.Алексеевка | км | 23,7 7,3 9,4 1 3,8 2,2 | 23,7 7,3 9,4 1 3,8 2,2 | 23,7 7,3 9,4 1 3,8 2,2 |
| 6. | Ритуальное обслуживание населения |  | есть | - | - |
| 6.1 | Общее количество кладбищ | шт. га | 2 2,8 | 3 5,8 | 3 5,8 |
| 7. | Инженерная инфраструктура и благоустройство |  |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение – потребление: | м3/сут | 772 | 2580 |  |
| 7.1.2. | Производительность водозаборных сооружений | Тыс. м3/сут | 0,764 | 0,764 |  |
| 7.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут на чел. | 122 | 230 |  |
| 7.1.4. | Протяженность сетей | км | 55 | 120 |  |
| 7.2 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего на КОС | тыс. м3/сут | 0,400 | 1,5 | 2,2 |
| 7.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | Тыс. м3/сут | 0,400 | 1,500 | 2,200 |
| 7.2.3. | Протяженность сетей | км | 20 | 50 | 80 |
| 7.3. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 7.3.1. | Потребление тепла | Гкал/час |  |  |  |
| 7.3.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/час |  |  |  |
| 7.3.3. | Протяженность сетей | км | 15 | 25 |  |
| 7.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Потребление | м3/сут | 35900 | 41090 | 50700 |
| 7.4.2 | Протяженность сетей | км | - | - |  |
| 7.5 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 7.5.1 | Протяженность сетей ВЛ-10 кВ ВЛ-6 кВ ВЛ-0,4 кВ | км | 5,029 4,205 13,566 | - |  |

# Text boxes

| МО Бугурусланский район, в том числе: | численность, чел. | Типы центров обслуживания | Предлагается на расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первичный | Межхозяйственный и |  |
|  |  |  | Межпоселковый |  |
|  |  | Детские сады-ясли группа при шк | школа, мест | ФАП, ед. | Клуб, библиотека, музей, ед. | Спортплощадки, | Магазин товаров повседневного спроса, кв.м | больница участковая, ЦРБ, коек/посещений в смену | пожарное депо* или ДПД, маш | Дошкольные гр | школа, мест | ФАП, ед. | Магазины, кв.м площади | Клубы, культурные центры | Спортплощ | Пож депо и ДПД |
| сп.Аксаковский с/с | 1318 | - | 584 | 2 | 6 | 6 | 135 | 1 | 1 | 55 | - | - | 260 | 1 | 1 | 1 |
| с. Аксаково | 804 | - | 392 | - | 5 | х | х | 0/20 | 1 | 40 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| с. Большое Алпаево | 99 | - | - | 1 | - | х | х | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| с. Малое Алпаево | 37 | - | - | - | - | х | х | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| с. Кивацкое | 78 | - | - | - | - | х | х | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| с. Алексеевка | 300 | - | 192 | 1 | 1 | х | х | - | - | 15 | - | - | 1 | - | 1 | - |