РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

БУГУРУСЛАНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АКСАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

25.11.2013                                с.Аксаково                                           № 24-п

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения, теплоснабжения на территории

муниципального образования «Аксаковский сельсовет»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом МО «Аксаковский сельсовет»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Аксаковский сельсовет»

(приложение №1).

2. Утвердить схему теплоснабжения на территории муниципального образования «Аксаковский сельсовет»

2. Обнародовать настоящее постановление на досках объявления и информации,  разместить на официальном сайте в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы администрации                                           И.Н. Конаков

Пояснительная записка

2013 г.

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Аксаковский сельсовет» являются:  Федеральный закон от 07.12.2011 ода №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Генеральный план поселения.

## Схема водоснабжения и водоотведения  разрабатывается в соответствии с документами  территориального планирования  и программой  «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Аксаковский сельсовет» на 2013-2023 годы, утвержденной Постановлением № 17-п от 29.07.2013 года

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

2. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

​ (определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

​ (определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

​ (повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

​ (минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

​ (обеспечение жителей муниципального образования «Аксаковский сельсовет»  при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения;

​ ( строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Аксаковский сельсовет»;

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

3.1. Территория муниципального образования «Аксаковский сельсовет» расположена в северной части территории муниципального образования «Бугурусланский район» Оренбургской области.

Общая площадь земель муниципального образования «Аксаковский сельсовет» ориентировочно составляет 14245 га.

Существующая численность населения муниципального образования «Аксаковский сельсовет» по состоянию на 01.01.2013 г. составляет 1202 человека.

В состав территории муниципального образования «Аксаковский сельсовет» входят пять населенных пункта. Административным центром является село Аксаково.

Территория сельского поселения. граничит:

​ (на севере с Северным районом Оренбургской области;

​ (на западе с муниципальным образованием «Дмитриевский сельсовет»;

​ (на юго-западе с муниципальным образованием «Дмитриевский сельсовет»;

​ (на юге и востоке с муниципальным образование «Нойкинский сельсовет» и муниципальным образование «Михайловский сельсовет»;

​ (на северо-востоке с Северным районом Оренбургской области.

3.2. Климат

Климат умеренный, характеризуется относительно теплым летом и довольно холодной зимой.

Устойчивый снежный покров устанавливается в конце ноября - начале декабря и держится до первых чисел апреля, в среднем 115-140 дней.

Общее количество выпадаемых атмосферных осадков в среднем составляет 650 мм в год, в том числе в вегетационный период 280-310 мм. Количество выпадаемых осадков превышает количество испарения, что обуславливает достаточное увлажнение почвы.

Заболоченность, затопляемость и другие отрицательные физико-геологические явления отсутствуют.

3.3. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов муниципального образования «Аксаковский сельсовет».

В состав земель населенных пунктов муниципального образования «Аксаковский сельсовет»  входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

• жилая зона;

• общественно-деловая зона;

• производственная;

• зона инженерной и транспортной инфраструктур;

• рекреационная зона;

• зона сельскохозяйственного использования;

• зона специального назначения.

• иные территориальные зоны

Таблица № 1

Современная структура земель сельского поселения на 01.01. 2013 г.

| Наименование | га |
| --- | --- |
| Земли сельскоскохозяйственного назначения в том числе - с/х угодия - прочие угодия |  |
| Земли населенных пунктов |  |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в том числе - промышленности - энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики - космической безопасности - обороны - земли иного специального назначения |  |
| Земли лесного фонда | - |
| Земли водного фонда | 106,57 |
| Земли запаса | - |

3.4. Жилой фонд.

Весь жилищный фонд муниципального образования «Аксаковский сельсовет» представлен малоэтажной застройкой и составляет 100 % от общей площади жилищного фонда поселения

Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах муниципального образования «Аксаковский сельсовет» приведены в Таблице 2.

Таблица 2.

| Жилищный фонд всего | Деревянные дома | Каменные дома (в т. ч. кирпичные, крупнопанельные, блочные) | Прочие дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 26936 м2 |  | 18743м2 |  | 5227 м2 |  | 2966м2 |  |

3.5. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественный центр муниципального образования  «Аксаковский сельсовет» расположен в селе Аксаково.

Учреждения культурно - досугового типа представлены в первую очередь сельскими домами культуры, которые расположены в с. Аксаково, с. Алексеевка. Музей –заповедник писателя С.Т. Аксакова, расположенный в с.Аксаково.

В селах Алексеевка, Большое Алпаево находятся фельдшерско - акушерские пункты (ФАП).

Таблица 3.

3.6.Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения,

по состоянию на 01.01.2013 г.

СВЯЗЬ

Отделение почтовой связи с. Аксаково
Отделение почтовой связи с.Алексеевка
Сотовая связь ОАО «МегаФон», ОАО МТС, ОАО «Билайн»

ТОРГОВЛЯ

Магазины:
Бугурусланское райпо   с. Аксаково
ИП Чегодаева Н.В. с. Аксаково

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «Аксаковская СОШ»

ГРУППА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ АКСАКОВСКОЙ СОШ

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

МБУЗ «Михайловская ЦРБ», АПТЕКА

МБУЗ «Михайловская ЦРБ», Аксаковская врачебная амбулатория

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

МБУК ЦКС – Аксаковский сельский дом культуры
МБУК ЦКС – Алексеевский сельский дом культуры
МБУК ЦБС - Аксаковская сельская библиотека  
МБУК ЦБС – Алексеевская сельская библиотека

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

СПК колхоз «Аксаковский»

ИП Абрашин А.Г.

ИП Абрашин Г.Н.

ИП Абрашин С.Г.

ИП Аюев А.В.

ИП Конаков И.Н.

ИН Гусаров Н.П.

ОСОБООХРАНЯЕМАЯ  ПРИРОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

МБУК «Музей – заповедник писателя С.Т. Аксакова»

3.7. Инженерное обеспечение муниципального образования «Аксаковский сельсовет» включает в себя:

1. Водоснабжение;

2. Электроснабжение;

3. Телефонизацию.

3.8. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

3.9. Водоснабжение

В настоящее время источником водоснабжения потребителей сельского поселения являются и артезианские скважины и естественные водоемы. Источником водоснабжения потребителей в селе Аксаково являются 5 артезианских скважин. Вода из скважины насосами подается в приемный резервуар. Из резервуара вода под давлением  поступает в водопроводную сеть села и далее потребителям. Протяженность водопроводной сети села Аксаково составляет 7,6 км. 255 домов подключены непосредственно к сети водопровода. Остальные потребители села Аксаково пользуются водой из уличных колонок, расположенных по водопроводной сети.

Источником водоснабжения потребителей в селе Алексеевка являются 4 артезианских скважины. Вода из скважины насосами подается в приемный резервуар. Из резервуара вода под давлением  поступает в водопроводную сеть села и далее потребителям. Протяженность водопроводной сети села Алексеевка составляет 12,0 км. 96 домов подключены непосредственно к сети водопровода. Остальные потребители села Алексеевка пользуются водой из уличных колонок, расположенных по водопроводной сети.

Источником водоснабжения потребителей в селе Большое Алпаево являются 2 артезианские скважины. Вода из скважины насосами подается в приемный резервуар. Из резервуара вода под давлением  поступает в водопроводную сеть села и далее потребителям. Протяженность водопроводной сети села Большое Алпаево составляет 7,5 км. Потребители села Большое Алпаево пользуются водой из уличных колонок, расположенных по водопроводной сети.

Отбор подземных вод из скважин составляет 248м3/сут (57 тыс. м3/год), в т.ч. для водоснабжения населения и бюджетных организаций составляет  190 м3/сут (44 тыс. м3/год) и собственных нужд 6 м3/сут (2 тыс. м3/год).

3.10. Водоотведение.

В настоящее время в населенных пунктах муниципального образования «Аксаковский сельсовет» сети канализации отсутствуют. Дома оборудованы надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы, накопительными емкостями с вывозом нечистот ассенизационной машиной.

4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация вокруг артезианских скважин зоны санитарной охраны из трех поясов.

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 50м, ограждаемую забором высотой 1,2м. Территория должна быть спланирована и озеленена.

На территории первого пояса запрещается:

​ (проживание людей

​ (содержание и выпас скота и птиц

​ (строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу

Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность.

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.

На территории зоны второго пояса радиусом 150м предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия:

​ (всякое строительство (промышленное и жилищное) подлежит размещать по согласованию с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области муниципального образования «Бугурусланский район».

​ (при застройке зоны второго пояса следует содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

​ (загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами

​ (размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения

​ (размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения

​ ( применение удобрений и ядохимикатов

На территории третьего пояса зоны подземного источника необходимо предусматривать следующие санитарно-технические мероприятия:

​ (осуществлять регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами.

​ (размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения

​ (выявление. тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта

​ (регулирование бурения новых скважин

​ (запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты, подземного складирования твёрдых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнять водоносные пласты.

5.Проектные предложения по водоснабжению и водоотведению.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть: водоснабжение села Кивацкое от проектируемых артезианских скважин (не менее 2 из расчета одна рабочая, вторая резервная). Вода из скважин насосами подаётся в проектируемые резервуары чистой воды, из которых насосами с регулируемыми приводами по проектируемым тупиковым сетям хозяйственно-питьевого водопровода раздаётся потребителям. Для смягчения работы насосов в режиме часовой неравномерности водопотребления на сетях в наиболее высоком месте устанавливаются проектируемые водонапорные башни. Водоснабжение села Большое Алпаево на расчетный срок предусматривает использование колодцев.

С. Аксаково.

Замена трубопровода по ул. Береговая, протяженность 500 метров.

Замена задвижек: ул. Аксаковская 3шт,

Ул. Молодежная 3 шт,

Ул. Новая 2 шт,

Переулок Аксаковский 2 шт,

Переулок Матросова 2 шт,

Переулок Молодежный 2 шт.

Обследование скважин на смещение стыков (соединений). ЭЦВ не проходит.

С. Алексеевка

Установка водонапорной башни около скважины для забора воды (400 метров на север от скважин).

С. Большое Алпаево

Экономически целесообразнее – бурение 3 индивидуальных скважин. 97 % жителей пользуются водой из колонок, распложенных по водопроводу.

6. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения территории населенных пунктов муниципального образования «Аксаковский сельсовет».

Инженерное обеспечение муниципального образования «Аксаковский сельсовет» включает в себя:

1.	Водоснабжение;

2.	Канализацию;

3.	Теплоснабжение;

4.	Газоснабжение;

5.	Электроснабжение;

6.	Телефонизацию.

7. Газоснабжение

По территории муниципального образования «Аксаковский сельсовет» проходит магистральный газопроводов высокого давления, входящий в Единую систему газоснабжения, по которому газ транспортируется до автоматической газораспределительной станции (АГРС), оснащенных приборами учета газа. АГРС расположена на севере от села Аксаково. От АГРС по распределительным газопроводам высокого давления газ доводится до (шкафных) газораспределительных пунктов (Ш)ГРП высокого давления, обслуживающих населенный пункт. Там давление понижается и по газопроводам среднего и низкого давления доводится до потребителей.

Центральным газоснабжением обеспечены все села, входящие в состав муниципального образования.